# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        生物医药科研技术服务项目

建设单位（盖章）：  陕西依科生物技术服务有限公司

编制日期：              2024年 3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物医药科研技术服务项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 张贵珍 | 联系方式 | 13572593771 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城联动U谷-西安沣西科技创新谷2号楼8层 |
| 地理坐标 | 108°45′13.802″E， 34°15′49.250″N |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究与试验发展 | 建设项目 行业类别 | 45-98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资占比（%） | 29% | 施工工期 | 2个月（2022年4月~6月） |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 554.18m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》； 审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会； 审批文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划2016年-2035年总体规划审查意见》。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局； 审查文件名称及文号：《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（陕西咸环函[2018]61号文）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》、《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035） 环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划及规划环评的符合性分析 规划名称 规划要求 本项目情况 符合性 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》 沣西新城位于西安市与咸阳市接壤部，包括大王街道、马王街道、钓台街道，总面积142.77平方公里，其中西安市占地91.08平方公里，咸阳市占地51.69平方公里。规划范围东至沣河，南至大王街道及马王街道南部边界，西至大王街道西部边界，北至渭河。功能定位是以协调大西安、带动大关中、引领大西北为使命，落实国家“一带一路”倡议，提升西咸新区影响力，将沣西新城建设成为丝绸之路信息港、西部科技创新引领区、新中心重要组成部分、绿色低碳生态城市；产业定位是以行政商务和战略新兴产业为主，重点发展新材料、物联网、信息技术、生物医药、都市农业、高尚居住等产业 本项目为生物医药科研技术服务项目，属于生物医药产业，因此符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016年~2035年）》 符合 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》 对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。 本项目为生物医药科研技术服务项目，不属于三高（高污染、高耗能、高耗水）企业 符合 区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排。 本项目不属于高耗水及高排水企业，废水经处理后进入下游污水处理厂。 符合 固废必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。 本项目产生的危险废物分类收集后暂存于危废储存间，定期交由相关危废资质单位处理并按照危废转移联单制度进行管理。 符合 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。 根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在区域为2类声环境功能区，由于本项目均为低噪声设备，风机采取减振，加强日常维护管理，再经建筑隔声、距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 符合 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标。 本项目实验过程中产生的废气很小，经处理后达标排放；废水经处理设施处理后可达标排放；设备噪声在建筑隔声、距离衰减后厂界可达标排放；固废均得到合理妥善处置；因此项目运营期对周围环境影响较小。 符合 综上所述，本项目符合《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）》、《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及其审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业代码》可知本项目属于医学研究与试验发展（代码：M7340），依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，属于“鼓励类”中的“三十七、卫生健康的5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价》，本项目与“三线一单”符合性分析如下： 一图：本项目与环境管控单元对照分析示意图见下图。 一表：本项目范围涉及的生态环境管控单元分析见表1-2。 一说明：项目建设满足各重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求，符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 1）项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析示意图 在陕西省“三线一单”数据应用系统中对本项目进行查询分析，项目位于生态环境管控重点管控单元。 图1-1 项目与陕西省“三线一单”环境管控单元空间冲突分析图 （2）项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析如下： 表1-2 本项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 相符性 生态保护红线 本项目位于沣西新城联动U谷-西安沣西科技创新谷2号楼8层，项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内，不在生态红线范围内 相符 环境质量底线 本项目位于环境空气不达标区，项目配备完善的环保设施，污染物均可达标排放或妥善处置，不会触及环境质量底线。 相符 资源利用上线 本项目新鲜水依托市政管网，电能主要依托当地电网供给，项目不属于高耗水、耗电企业。因此本项目满足资源利用上线的要求。 相符 负面清单 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划〔2018〕213号），不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）中包含的地区 相符 表1-3 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 咸阳市 秦都区 秦都区重点管控单元 4 水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区 空间布局约束 水环境城镇生活污染重点管控区高污染燃料禁燃区： 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施已建成的应当在市(区)政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电陕西省等清洁能源。全域全时段禁止生物质露天焚烧。 本项目不涉及以上管控要求 符合 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区： 加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。高污染燃料禁燃重点管控区： 1.推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。全面实行排污许可管理，实现固定污染源排污许可制全覆盖。燃料清洁低碳化替代方面，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快利用清洁低碳能源、工厂余热、电厂热力等方式实施替代。 2.不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。对城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；具备条件的30万千瓦及以上燃煤机组全部实现供热改造。科学应对重污染天气，修订完善重污染天气应急减排清单，实施分级管控，与西安统一标准，统一等级，统一措施，实施区域应急联动。 本项目不涉及以上管控要求 符合 环境风险 高污染燃料禁燃重点管控区：重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监测结果及时报环境保护部门。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业进行限期整改，未整改完成的企业一律依法停产整治。 本项目为生物医药科研技术服务项目，热源均采用电源，不涉及高污染燃料的使用 符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃重点管控区： 加快发展清洁能源和新能源。推广使用天然气、煤层气、液化石油气、电、太阳能等清洁能源，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。 本项目为生物医药科研技术服务项目，不涉及煤炭、秸秆等燃料的使用 符合 3、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城联动U谷-西安沣西科技创新谷2号楼8层，购买已建成大楼第8层进行本项目的建设，项目用地属于工业用地。项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。 根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）中相关要求，本项目实验室最高等级为P2实验室，具体如下： 表 1-4 与《生物安全实验室建筑技术规范》选址要求相符性分析 实验室 级别 平面布局要求 选址和建筑间距 本项目 实验室 一级 可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门；选址和建筑物间距无要求。 无要求 符合 二级 可共用建筑物，与建筑物其 他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。 无要求 符合 三级 与其他实验室可共用建筑物，但应自成一区，宜设在其一端或一侧，与建筑物其他部分以密闭门分开。 距离公共场所和居住建筑至少 20m。主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离宜不小于相邻建筑物的距离或构筑物高度的1.2倍。 本项目不涉及 四级 独立建筑物，或与其他级别的生物安全实验室共用建筑物，但应在建筑物中独立的隔离区域内。 应远离市区。主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离应不小于相邻建筑物或构筑物 高度的1.5倍。 本项目不涉及 由上表可知，项目选址符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）选址要求。 综上，在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受，从环境影响的角度分析，项目选址合理可行。 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性 本项目与相关政策的符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与相关生态环境保护政策、生态环境保护规划符合性分析 文件 政策要求 本项目情况 相符性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 鼓励企业自行开展VOCs监测 环评要求企业建成后根据自行监测方案对VOCs进行监测 相符 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）、《西安市“十四五”生态环境保护规划》市政发〔2021〕21号 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系 项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业 相符 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理 项目无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求 相符 强化危险废物全过程环境监管。完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度 要求建设单位建设危险废物贮存库，与有资质单位签订危废处置协议，合理处置危废 相符 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用 项目一般固废能回用的回用，不能回用的收集后交由相关单位处置 相符 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能 项目不属于关中地区严禁新增产能行业 相符 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、西安市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平 本项目属于生物医药科研技术服务项目，根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）可知，本项目不属于涉气重点行业 相符 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求 项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目标》（陕发改产业〔2007〕97号）行业，项目符合“三线一单”管控要求 相符 《沣西新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求 项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求 相符 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。 项目属于生物医药科研技术服务项目，根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）可知，本项目不属于涉气重点行业 相符 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展；98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。 1、项目概况 （1）项目名称：生物医药科研技术服务项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：陕西依科生物技术服务有限公司 （4）建设地点及四邻关系：本项目位陕西省西咸新区沣西新城联动U谷-西安沣西科技创新谷2号楼8层。地理坐标为东经：（108°41′10.163″，34°17′24.255″）。本项目北侧为沣润西路，南侧为西安沣西科技创新谷办公大楼、西侧为西安沣西科技创新谷大楼、东侧为西安沣西科技创新谷办公大楼。地理位置图见附图1、四邻关系图见附图3。 2、本项目建设内容及组成 本项目总建筑面积554.18m2，包括送样台、脱水室、取材室、包埋室、组化室、病理室、数据分析室、显微镜观察室、蛋白监测室、图像采集时、电泳室、提取室、细胞室、危废暂存间、档案室、开放办公区等，预计每年培养100皿细胞、染色观察分析10000张玻片、检测350个蛋白样品、检测300个PCR样品。 本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 类别 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 实验区 位于8楼北侧及东侧，面积400m2，包括送样台、脱水室、取材室、包埋室、组化室、病理室、数据分析室、显微镜观察室、蛋白监测室、图像采集时、电泳室、提取室、细胞室等 新建 公用工程 供电 市政电网供给。 依托 给水 本项目采用市政给水。 依托 排水 项目实验室清洗废水经单独管网收集排入一体化医疗实验室废水处理设备处理达标后，与项目其他废水依托创新谷化粪池处理后，经市政污水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理。 新建 供暖 采用分体式空调供暖。 新建 制冷 采用分体式空调制冷。 新建 办公设施 办公区 位于实验区南侧（包含茶水区），面积80m2，共设置3间办公室，办公室中间为开放式办公区。 新建 预留用房 在项目办公室东侧设置一间预留用房，总面积30m2 新建 环保工程 废气 实验室废气收集后通过通风橱+活性炭吸附装置处理，然后通过41m高的排气筒（DA001）排放 新建 废水 生活污水、纯水机浓水和处理后的生产废水一起排放到园区化粪池处理后在排放到市政污水管网 依托 生产废水经一体化医疗实验室废水处理设备处理后排放到化粪池 新建 危险废物 在实验室东侧设置一间危废室，面积4m2，一间医废室，面积7m2，分别交有资质单位定期清运处置 新建 生活垃圾 设置垃圾桶分类收集，由专人清扫，定期清运至园区生活垃圾转运站 新建 噪声 选用低噪声设备，对主要产噪设备采取基础减振、建筑隔声措施 新建 3、检测内容 本项目主要进行细胞培养、免疫组化/荧光检测、常规病理检测、蛋白检测、PCR检测，具体检测能力见表2-2。 表2-2 项目主要检测内容及产能情况一览表 序号 样品名称 样品来源 检测名称 年检测量 1 动物细胞 高校或科研院所 细胞培养 100皿 2 植物组织、动物组织 免疫组化/荧光检测 5000份 3 植物组织、动物组织 常规病理检测 10000份 4 植物组织、动物组织 蛋白检测 350个 5 植物组织、动物组织 PCR检测 300个 4、主要原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料、能耗情况见表2-3，原辅材料均外购。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 使用环节 名称 年用量 库存量 备注 免疫组化/荧光检测 制片染色舱 135包 50包 100/包 二甲苯 20（瓶） 5（瓶） 0.5L/瓶 无水乙醇 100（瓶） 10（瓶） 0.5L/瓶 DAB（二氨基联苯胺） 0.15L 0.15L / 95%乙醇 100（瓶） 5（瓶） 0.5L/瓶 75%乙醇 100（瓶） 5（瓶） 0.5L/瓶 缓冲液 50瓶 10瓶 0.5L/瓶 免疫显色试剂 15盒 15盒 600人份/盒 免疫组化抗原修复液（柠檬酸） 15瓶 15瓶 1000mL/瓶 免疫组化抗原修复液（EDTA） 15瓶 15瓶 1000mL/瓶 抗体稀释液 10瓶 10瓶 100mL/瓶 抗荧光淬灭封片剂 3瓶 1瓶 10ml/瓶 牛血清白蛋白 BSA 2瓶 2瓶 100g/瓶 脱脂奶粉 2瓶 2瓶 500g/瓶 3%过氧化氢消毒液 0.35L 0.35L / DAPI染色试剂 5瓶 2瓶 10ml/瓶 通用型组织固定液（中性） 40支 40支 25G/支 一抗 5支 5支 100ul/支 抗小鼠二抗/抗小鼠荧光二抗 5支 5支 抗兔二抗/抗兔荧光二抗 5支 5支 抗山羊二抗/抗山羊荧光二抗 5支 5支 常规病理检测服务 粘附载玻片 200盒 50盒 50片/盒 盖玻片 50盒 50盒 200片/盒 二甲苯 70瓶 5瓶 500ml/瓶 95%乙醇 15桶 2桶 20kg/桶 75%乙醇 70瓶 5瓶 500ml/瓶 无水乙醇 70瓶 5瓶 0.5L/瓶 苏木素染色剂 15盒 15盒 200T/盒 伊红Y 15盒 15盒 500mL/瓶 油红O染色试剂盒 3盒 2盒 200T/盒 Masson染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 PAS染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 番红固绿染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 阿利新蓝(AB)染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 AB-PAS染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 尼氏染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 LFB染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 ATP染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 trap染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 甲苯胺蓝染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 Von Kossa染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 茜素红染色试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 tunel染色试剂盒 5盒 1盒 50T/盒 蛋白检测服务 Tris-甘氨酸-SDS电泳缓冲液 0.5kg 0.5kg / RIPA裂解液（强） 2盒 1盒 100ml/盒 BCA 蛋白定量试剂盒 2盒 1盒 100ml/盒 5×蛋白上样缓冲液（还原型） 2盒 1盒 100ml/盒 SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 2盒 1盒 50T/盒 强效低损膜再生液 2瓶 1瓶 500ml/瓶 蛋白marker 1包 1包 2.5ml/包 PVDF膜 1卷 1卷 1.75m/卷 Skim Milk/脱脂奶粉 1瓶 1瓶 500g/瓶 牛血清白蛋白 BSA 1瓶 1瓶 100g/瓶 SDS（十二烷基磺酸钠） 0.5kg 0.5kg / NaOH（氢氧化钠） 0.25kg 0.25kg / DMSO（二甲基亚砜） 0.25L 0.25L / 一抗 5支 5支 100ul/支 抗小鼠二抗 5支 5支 100ul/支 抗兔二抗 5支 5支 100ul/支 抗山羊二抗 5支 5支 100ul/支 发光液 3瓶 1瓶 100ml/瓶 细胞培养服务 细胞冻存液 2瓶 1瓶 100ml/瓶 培养基 40瓶 4瓶 500ml/瓶 胎牛血清 10瓶 1瓶 500ml/瓶 青链霉素 3瓶 1瓶 100ml/瓶 胰蛋白酶 3瓶 1瓶 100ml/瓶 PBS溶液 5瓶 1瓶 500ml/瓶 15ml离心管 50包 50包 20支/包 50ml离心管 50包 50包 20支/包 细胞冻存管 50包 50包 50支/包 细胞培养皿 50包 50包 10个/包 细胞培养瓶 50包 50包 10个/包 10ul枪头 50包 50包 1000支/包 1 200ul枪头 50包 50包 1000支/包 1000ul枪头 50包 50包 500支/包 PCR检测分析 RNA提取试剂盒 6（盒） 6（盒） 50T/盒 反转录试剂盒 3（盒） 3（盒） 20T/盒 定量PCR试剂盒 10（盒） 10（盒） 600T/盒 甘油 220ml 220ml / Tris(三羟甲基氨基甲烷) 2.5g 2.5g dATP（三磷酸脱氧腺苷） 13mM 13mM dGTP（脱氧鸟苷三磷酸三钠） 13mM 13mM dCTP（脱氧胞苷三磷酸) 13mM 13mM dTTP(脱氧胸苷三磷酸) 7.5 mM 7.5 mM DNA聚合酶 15（ml） 15（ml） 核酸提取试剂盒 3（盒） 3（盒） Taq酶 1.5ml 1.5ml 离心管、包装盒等 7（包） 7（包） 甲醇 3瓶 3瓶 500ml/瓶 冰醋酸 3瓶 3瓶 500ml/瓶 无水乙醇 2瓶 2瓶 500ml/瓶 异丙醇 3瓶 3瓶 500ml/瓶 环保设备 活性炭 2.0t 0.5t/a 废气处理设备 氢氧化钠（10%） 0.015t 10kg 废水处理设备 PAC 0.002t 50kg PAM 0.01t 20kg 二氧化氯 5kg 0.5kg 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 DAB（二氨基联苯胺） 二氨基联苯胺是辣根过氧化物酶最敏感、最常用的显色底物，反应产物因不溶于水、二甲苯和醇的棕色沉淀物而被广泛地用于蛋白印迹、免疫组织化学和免疫细胞化学、斑点印迹(Dot blot)和生物芯片等的染色和显色反应。 2 甲醇 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇。其化学式为CH3OH，CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃，0.791 g/mL。 3 冰醋酸 即无水乙酸，乙酸是重要的有机酸之一，有机化合物。其在低温时 凝固成冰状，俗称冰醋酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃，爆炸极限4.0%~16.0%，空气中最大允许浓度不超过5mg/m3。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸，1.050g/mL。 4 乙醇 乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 5 甘油 化学式为C3H8O3，丙三醇，无色粘稠液体，无气味，有暖甜味，能吸潮。可混溶于醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、油类。用于气相色谱固定液及有机合成，也可用作溶剂、气量计及水压机减震剂、软化剂、抗生素发酵用营养剂、干燥剂等。吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。遇明火、高热可燃，燃烧爆炸性：易燃；毒性：低毒。 6 双氧水 化学式为H₂O₂，水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，凝固点时固体密度为1.71g/mL，过氧化氢对有机物有很强的氧化作用，一般作为氧化剂使用。 7 无水乙醇 无水乙醇，是指纯度较高的乙醇水溶液。一般情况下，一般称浓度为 99.5%的乙醇溶液为无水乙醇，无水乙醇是乙醇和水的混合物，0.78945 g/cm3。 8 二甲苯 无色透明液体，有类似甲苯的臭味。密度0.88(水=1)、3.66(空气=1)，熔点-25.5℃，自燃点463℃，爆炸极限1%～7%。用作溶剂和涂料生产，属于低毒类，急性毒性：LD50 1364mg/kg(小鼠静脉) 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0):1500mg/m3。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 9 异丙醇 化学式C3H8O，熔点：-8.5℃；沸点：80.3℃；溶解性：溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂；密度：相对密度（水=1）0.79；相对密度（空气=1）2.07；稳定性：稳定；燃烧爆炸性：易燃；毒性：低毒。 5、主要设备 项目主要设备和装置见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型 号 数量（台） 免疫组化/荧光检测/病理设备 组织脱水机 / 4 组织包埋机 / 2 病理切片机 / 6 冰冻切片机 / 2 冻台（冷台 ） / 4 组织摊片机（展片机 ） / 4 封片机 / 1 数字扫描仪 / 3 烤箱 / 2 显微镜 / 4 冰箱 / 4 烘箱 / 3 脱色摇床 / 3 涡旋混合器 / 5 掌上离心机 / 5 天平 / 2 工作电脑 / 15 超低温冰柜 / 2 蛋白检测 酶标仪 / 1 化学发光成像仪 / 1 超低温冰箱 / 1 冰箱 / 1 封口机 / 1 塑封机 / 1 高速冷冻离心机 / 2 恒温孵育箱 / 1 分析天枰 / 1 天平 / 1 掌上离心机 / 1 制冰机 / 2 垂直电泳槽 / 4 转印槽 / 4 工作电脑 / 4 涡旋混合器 / 4 水平摇床 / 4 微波炉 / 1 手持匀浆仪 / 1 水平电泳槽 / 1 电泳仪电源 / 2 磁力恒温搅拌器 / 2 细胞培养 生物安全柜 / 2 二氧化碳培养箱 / 2 二氧化碳气罐 / 3 倒置显微镜 / 1 高速转子离心机 / 1 液氮罐 / 3 PCR检测 定量PCR仪 / 1 超微量分光光度计 / 1 超低温冰箱 / 1 高速冷冻离心机 / 1 分析天枰 / 1 蓝光切胶仪 / 1 压力蒸汽灭菌锅 / 1 生化培养箱 / 1 摇床 / 1 空调 / 8 环保设备 一体化医疗实验室废水处理设备 / 1 二级活性炭吸附设备 / 1 6、公用工程 （1）给水 项目用水包括实验用水及职工生活用水，依托市政供水管网统一供给。 ①生活用水 项目劳动定员40人，均不提供食宿，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中行政办公及科研院所用水定额通用值，用水定额按25m3/（人·a）计，则员工生活用水量为1000m3/a、3.84m3/d。 ②实验室用水 本项目实验室用水主要包括实验前后对仪器器皿的冲洗、实验中用水，用水种类包括自来水、纯水，其中自来水由市政管网提供、纯水由超纯机制取。 实验器皿清洗用水 项目在运营过程中实验器皿共清洗三次，项目实验结束后，首次清洗使用自来水，自来水冲洗干净后再次使用纯水冲洗，在实验进行前使用纯水对器皿进行润洗，根据企业提供资料，实验后仪器器皿清洗所用自来水用量为0.03m3/d（7.8m3/a）。在自来水冲洗干净后对器皿进行纯水清洗，所用纯水用量为0.002m3/d（0.52m3/a），项目在实验前进行对器皿润洗所用纯水为0.002m3/d（0.52m3/a）。 实验中用水 实验中用水主要用于试剂配制、实验中添加等用水，试剂配制、实验中添加用水均为超纯机中制取的纯水，根据企业提供资料，纯水用量约为0.012m3/d（3.12m3/a）。 3）实验室制取纯水 本项目纯水主要用来配置各种试剂以及润洗部分实验器皿等，纯水装置的制水效率约为70%-75%，本项目取70%。本项目纯水用量为0.016m3/d（4.16m3/a），纯水制备产生的浓水约0.0068m3/d（1.768m3/a）。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产生系数取0.8计，则生活污水排放量为3.072m3/d、798.72m3/a，排入创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理。 ②实验室废水 由于实验室后清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验后首次清洗废水作为危废集中收集暂存于医废暂存间，后交资质单位处置，产污系数按90%计，则实验室第一次清洗废液产生量约为0.027m3/d（7.02m3/a）。 实验后第二次清洗及实验前对干净仪器器皿的冲洗产生的清洗废水中主要污染因子为低浓度的阴离子表面活性剂等，属于低浓度废水，经自建污水处理设施处理后排入创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理，产污系数按90%计，则实验后第二次清洗及实验前对干净仪器器皿的冲洗产生废废水约为0.0036m3/d（0.936m3/a）。 2）实验中废液 实验中用水主要用于试剂配制、实验中添加等用水，试剂配制等产生的废液，产污系数按80%计，则实验过程产生的废液为0.0096m3/d（2.496m3/a） 3）实验室纯水机产生的浓水约0.005m3/d（1.3m3/a），产生的浓水同生活污水排入创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理。 综上，项目废水排放量为3.08m3/a，经创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理。本项目用水、排水情况见表2-6，水平衡关系见图2-1。 表2-6 项目变更后用水情况表 单位：m3/d 用水项目 自来水用量 纯水用量 损耗量 废水排放量 废液产生量 办公生活用水 3.84 / 0.768 3.072 / 实验后第一次清洗用水 0.03 / 0.003 / 0.027 纯水仪 实验后第二次清洗用水 0.0228（损耗0.0068） 0.002 0.0002 0.0018 / 实验前清洗用水 0.002 0.0002 0.0018 / 实验中用水 0.012 0.0024 / 0.0096 合计 3.87 0.016 0.7738 3.0756 0.0366 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 供电 由项目地市政电网供给。 （3）生活采暖、制冷 项目冬季采暖、夏季制冷均采用中央空调。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，企业年运行天数为260天，日工作时间8小时。 8、总平面布置 本项目总建筑面积554.18m2，实验区位于项目北侧及东侧，包括送样台、脱水室、取材室、包埋室、组化室、病理室、数据分析室、显微镜观察室、蛋白监测室、图像采集时、电泳室、提取室、细胞室等，办公区位于实验区南侧（包含茶水区），共设置3间办公室，办公室中间为开放式办公区。在项目办公室东侧设置一间预留用房，具体项目整体布局见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、免疫组化、荧光检测 （1）工艺流程及产污环节 图2-2 免疫组化、荧光工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 将放入脱水盒的样品放进吊篮里于脱水机内依次梯度酒精进行脱水后进行包埋（包埋分为石蜡包埋的冰冻包埋，冰冻包埋后直接冰冻切片后进行抗原修复，石蜡包埋后进行石蜡切片，石蜡切片厚3-5微米，60度烤片1个小时，用二甲苯和逐级酒精脱蜡和水化后进行抗原修复）。 抗原修复是用抗原修复液在高压锅内进行抗原修复，浸入3%的阻断剂后进行一抗的孵育，二抗的孵育后一部分样品DAB显色，之后用苏木素复染，逐级酒精脱水，二甲苯透明和中性树胶封片，一部分样品荧光显色，之后用DAPI复染，封片剂封片，然后显微镜或扫描仪观察结果，进行数据分析后出具报告。 2、常规病理检测 （1）工艺流程及产污环节 图2-3 常规病理检测工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 样品石蜡切片厚3-5微米，用二甲苯和逐级酒精脱蜡和水化。孵育，用染料试剂进行染色，之后逐级酒精脱水，二甲苯透明和中性树胶封片，显微镜或扫描仪观察结果，进行数据分析后出具报告。 3、蛋白检测 （1）工艺流程及产污环节 图2-4 蛋白检测工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 样品用ripa进行蛋白提取，BCA进行蛋白定量，100度5分钟蛋白变性，然后进行电泳转印，抗体孵育（一抗、二抗），曝光成像，然后数据分析后出具报告。 4、细胞培养 细胞培养包括细胞复苏和细胞传代两种工艺，具体如下。 工艺流程及产污环节 图2-5 细胞复苏检测工艺流程及产污环节图 图2-6 细胞传代检测工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 ①细胞复苏 A、从液氮中取出相应细胞系，置于37℃水浴锅中速溶； B、在生物安全柜中打开冻存管，吸出解冻细胞悬液； C、将适量37℃预热新鲜的细胞培养基加入解冻细胞悬液中； D、在300g离心力下，离心5分钟； E、弃去离心后的上清液，加入适量的37℃预热新鲜的细胞培养基； F、轻微混匀，加入细胞培养瓶中； G、放在37℃，5%CO2浓度的二氧化碳培养箱中培养，待细胞生长至实验要求时收集细胞，用于免疫印迹、PCR或免疫染色。 ②细胞传代 A、取出细胞培养瓶，置于生物安全柜中； B、弃去细胞培养上清，加入适量胰酶消化液，消化细胞； C、加入37℃预热新鲜的细胞培养基，轻微混匀； D、取少量细胞悬液进行细胞计数； E、剩余细胞悬液，在300g离心力下，离心5分钟； F、弃去离心后的上清液，加入适量的37℃预热新鲜的细胞培养基，轻微混匀； G、按照细胞计数结果，取相应体积的细胞悬液加入新细胞培养瓶中； H、加入适量的37℃预热新鲜的细胞培养基； I、放在37℃，5%CO2浓度的二氧化碳培养箱中培养，待细胞生长至实验要求时收集细胞，用于免疫印迹、PCR或免疫染色。 5、PCR检测 （1）工艺流程及产污环节 图2-7 PCR检测工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 样品用Trizol法进行核酸提取，反转录酶进行反转录，跑核酸电泳后进行凝胶成像来确定核酸样本是否正确，再对RNA进行扩增，基因扩增过程在密闭的PCR扩增仪中进行，然后分析结果并出具报告。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建工程，目前为空置状态，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境达标性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《2023年1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区沣西新城自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表3-1。 表3-1 本项目所在地环境空气质量达标区判定情况一览表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 82 70 117.1% 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1% 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 37 40 92.5% 达标 CO 日平均第95百分位浓度 1300 4000 32.5% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 163 160 101.9% 不达标 由《2023年1~12月全省环境空气质量状况》数据结果可以看出，项目所在区域SO2的年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、NO2的年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5的年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3第90百分位浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。综上所述，本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）特征污染物 《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》中要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次环境空气质量现状引用《陕西丰禾环境检测有限公司检验检测机构建设项目》环境影响报告表中监测数据，该项目位于陕西省西咸新区沣西新城联动U谷-西安沣西科技创新谷2号楼7层，陕西博润检测服务有限公司于2023年11月25日-11月27日对项目场地特征因子非甲烷总烃进行了监测，引用该监测数据有效。监测结果见表3-3。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m3 监测 项目 监测 点位 小时浓度范围（mg/m3） 标准值（mg/m3） 超标率（%） 达标情况 非甲烷总烃 1#项目地当季主导下风向10m处 0.62~0.74 2.0 0 达标 由上表数据可知，非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值。 2、声环境质量 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界500m范围内无自然保护区、文化区，500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3 大气环境保护目标 名称 方位 经纬度° 相对厂界距离（m） 环境功能区 保护对象 保护内容 经度° 纬度° 西张二村 南 108.6868 34.2878 126 《环境空气质量标准》GB3095-2008中2类 居民 人群健康 西张二村小学 东南 108.6876 34.2868 365.9 师生 人群健康 秦都育红双语幼儿园 东南 108.6883 34.2865 426.4 师生 人群健康 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目在厂房内进行设备安装，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放执行以下标准： 1、废气 运营期有机废气排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB 1629721996）表2中最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限制的相关要求执行。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放浓度最高点浓度限值(mg/Nm3) 标准 排放高度 (m) 排放速率(kg/h) 非甲烷总烃 120 41 94 4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 注：本项目楼顶排气筒约41m高，41m高排放速率采用内插法/外推法进行计算得出。 2、废水 废水总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准；生产废水处理设施出水口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。 表3-5 项目废水排放标准（单位：mg/L） 污染物 标准名称 pH COD BOD5 氨氮 SS TP TN 粪大肠杆菌群 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 6~9 250 100 / 60 / / 5000 个/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6~9 500 300 / 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 / / / 45 / 8 70 / 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）规定的2类环境功能区排放标准限值。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期 功能区 标准值（dB(A)） 标准来源 昼间 夜间 施工期 / 70 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 营运期 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、一般固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全部主要污染物排放总量控制项目为VOCs，总量控制如下： 本次总量控制指标为0.030t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买已建成大楼进行生产，不进行土建施工。施工期进行室内装修及生产设备、环保设施的安装，该过程将产生焊接颗粒物、装修废气、噪声、废包装和装修垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾等。 1、大气环境保护措施 本项目设备安装过程会产生少量焊接颗粒物和装修废气，通风后可有效扩散，对周边环境空气影响较小。 2、水环境保护措施 施工人员生活污水依托创新谷公共卫生措施处理后，进入污水管网。 3、声环境保护措施 安装工程均在厂房内部进行，产生的噪声对声环境影响较小。为最大限度的降低设备安装噪声对周边声环境的影响，应采取以下措施： 加强管理，合理安排设备安装时间；合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 在严格执行上述措施的前提下，设备安装噪声可以得到有效减缓，对周边声环境影响不大。尽管设备安装噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，设备安装噪声也就随之结束。对周围环境影响不大。 4、固体废物处置措施 本项目设备安装过程产生的废包装和装修垃圾定点收集后外售处置。 本项目不设置施工营地，施工人员产生的少量餐盒、果皮等生活垃圾收集处置，本次评价要求施工人员严格按照规定的时间、地点、种类投放，禁止将建筑垃圾、装修垃圾等混入生活垃圾进行投放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 本项目废气主要为免疫组化、荧光检测、常规病理、PCR检测有机废气。 根据企业提供资料，本项目免疫组化、荧光检测、常规病理检测过程中脱蜡水化、脱水、封片过程中使用乙醇和二甲苯有机溶剂会产生有机废气（污染物主要为乙醇、二甲苯，以非甲烷总烃表征）；本项目PCR检测过程中在试剂配制和检测过程核酸提取试剂和检测过程使用的的乙醇和异丙醇挥发产生有机废气（污染物主要为甲醇、乙醇、冰醋酸、异丙醇，以非甲烷总烃表征），根据工程分析，本项目乙醇年使用量为0.45t/a（密度0.789g/m3），甲醇年使用量为0.0012t/a（密度0.791g/m3），冰醋酸年使用量为0.0015t/a（密度1.05g/m3），异丙醇年使用量为0.0012t/a（密度0.7855g/m3），二甲苯年使用量为0.0387t/a（密度0.86g/m3），项目年有机溶剂使用量为0.49t/a。 根据建设单位提供的资料，试剂主要是在实验中参与反应消耗，最终多数成为废液，只有少量挥发，本次评价有机物挥发量统一按照有机物总用量的10%进行估算，项目共设7个通风柜，项目最大工况5台通风柜同时工作，每个通风柜风量为1000m3/h，项目涉及有机溶剂试剂实验的操作均在通风柜中进行，废气产生量约为0.049t/a，产生浓度为5.23mg/m3，产生速率为0.023kg/h。实验过程产生有机废气经通风柜收集后（废气收集效率95%以上）由专用管道引至楼顶，经1套二级活性炭吸附装置处理后（净化效率约40%），通过41m排气筒排放（DA001），有组织废气排放量约为0.0279t/a，排放浓度为2.98mg/m3，排放速率为0.013kg/h，无组织废气产生量为0.00245t/a，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 表4-1 废气产排情况汇总 产排污环节 排放形式 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 工艺 处理能力（m3/h） 收集效率 去除效率 是否为可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 免疫组化、荧光检测、常规病理检测过程中脱蜡水化、脱水、封片过程及PCR检测过程中在试剂配制和检测过程中核酸提取试剂和检测过程 有组织 5.23 0.049 通风柜收集+1套二级活性炭吸附装置处理+41m排气筒排放 4500 95 40% 是 2.98 0.0279 0.013 无组织 / 0.00245 / / / / / / 0.00245 / （2）废气排放口设置情况 表4-2 项目废气排放口设置情况一览表 工序 编号 类型 污染物 坐标 高度m 出口 内径m 温度℃ 排气量 允许排放值 是否达标 允许排放速率kg/h 允许排放浓度mg/m3 实验工序 实验废气排气筒DA001 一般排放口 非甲烷总烃 108.6859° 34.2900° 41 0.6 25 4500m3/h 94 120 是 （3）监测要求 本项目为生物医药科研技术服务项目，根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目运营期废气监测计划表见下表4-3。 表4-3 运营期废气监测计划表 污染源名称 监测因子 监测点位置 监测点数 监测频次 执行标准 有组织废气 非甲烷总烃 实验废气排气筒DA001 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织废气 非甲烷总烃 上风向1个对照点，下风向3个监控点 4个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外最高允许浓度 （4）非正常工况 项目废气处理装置非正常工况不易及时发现，废气处理装置处理效率均为0，非正常工况持续时间按照60min考虑，该项目非正常排放考虑污染物排放控制达不到应有效率从而发生非正常排放，一般十分钟内可以恢复正常，一般性事故的非正常排放概率约2~3年一次，为小概率事件。在该情况下，废气污染源排放情况见下表： 表4-4 非正常工况废气污染物排放一览表 污染源 风量 持续时间min 污染物 排放速率kg/h 排放量kg DA001 4500 60 非甲烷总烃 0.23 0.23 本次评价要求建设单位定期对废气处理设施进行检修，一旦发现处理装置失效，车间立即停止相关工序作业，待处理装置正常运行时相关工序方可正常作业。 （5）污染物达标分析及污染治理措施可行性分析 由于本项目废气污染物产生浓度低，为提高废气去除效率，建设单位拟采用二级活性炭进行吸附处理，二级活性炭吸附对废气的去除效率约40%，经处理后，其排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，有机废气处置措施满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的要求，措施可行。 根据现场勘查及建设单位提供资料，本项目周边200m范围内最高建筑为36m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒应高于周边建筑5m，因此本项目排气筒高度应为41m。综上可知，项目营运期废气采取相关处理措施后，均能够满足相关标准。 （6）环境影响分析 本项目为生物医药科研技术服务项目，其检测过程中，各类试剂的使用量小，逸散的有机废气经处理后，其排放浓度远远低于排放标准要求，且排放点位于8楼楼顶，经大气扩散后，对周围环境空气影响小。 项目实验室无组织逸散产生的少量废气，经实验室通风系统排放，其产生量小，污染物浓度低，经扩散后对周围环境空气影响小。 2、废水 （1）废水产生情况 本项目营运期产生的废水主要是员工生活污水、纯水机浓水及清洗废水。 生活污水排放量为3.072m3/d、798.72m3/a，实验室纯水机产生的浓水（清净下水）约0.005m3/d（1.3m3/a），产生的浓水同生活污水排入创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理；清洗废水经自建污水处理设施预处理后排入创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理，废水排放量约为0.0036m3/d（0.936m3/a）。 项目废水产生和处理后排放情况见表 4-5。 表4-5 项目废水产排情况一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 总大肠菌群 实验室废水（0.936/a） 产生浓度mg/L 2000 150 300 50 / / ≥16000个/L 产生量t/a 0.0018 0.00014 0.00028 0.000046 / / / 生产废水经一体化医疗实验室废水处理设备处理后排放到园区化粪池 排放浓度mg/L 250 100 60 45 / / ≤5000 排放量t/a 0.000234 0.00009 0.000056 0.000042 / / / 生活污水（798.72m3/a） 产生浓度mg/L 350 180 220 25 5 48 / 产生量t/a 0.279 0.144 0.176 0.02 0.004 0.038 / 综合污水排放（799.656m3/a） 产生浓度mg/L 349.88 179.90 219.81 25.23 5 48 ≤5000 产生量t/a 0.2797 0.1438 0.1758 0.0202 0.004 0.038 / 化粪池 排放浓度mg/L 297.40 143.92 131.89 25.23 5 48 / 排放量t/a 0.2377 0.1150 0.1055 0.0202 0.004 0.038 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级要求 500 300 400 45 8 70 / 达标 达标 达标 达标 达标 达标 / （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别 污染物种类 （b） 排放 去向 （c） 排放 规律 （d） 污染治理设施 排放口编 号（f） 排放口设置是否符合要求（g） 排放口 类型 编号 污染治理设施名称 （e） 污染治理设施工艺 综合废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 污水管网 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 一体化医疗实验室废水处理设备+依托项目地化粪池 / DW001 是 一般排放口 ②废水排放口基本情况及监测要求 表4-7 废水排放口基本情况及监测信息一览表 排放口 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放 去向 间歇排放时段 监测计划 经度 纬度 监测 点位 监测 因子 监测 频次 综合废水排放口 108.6860 34.2900 0.075 污水处理厂 年排放260天 出水口 pH 依托园区监测 COD BOD5 总磷 SS 总氮 氨氮 （3）废水处理措施及依托可行性分析 ①污水处理设施 根据水平衡分析，器皿清洗废水携带部分样品，可能受到细菌、病毒感染，此部分废水产生量为0.0036m3 /d。项目拟建设一处污水处理设施，对该清洗废水进出预处理后排入创新谷化现有化粪池经市政排水管网排入沣西新城沣河污水处理厂处理。 项目清洗废水经一体化医疗实验室废水处理设备预处理后排放到化粪池，主要处理工艺为分类收集预沉淀装置+酸碱中和调节+絮凝沉淀+消毒。具体工艺说明如下： A、收集系统 本方案设置收集池收集实验室水量，调节池内设置液位自控系统，当废水量达到一定量后，污水处理系统自动运行，同时能够实现不同时间段不同性质污水的自中和，减少酸碱中和药剂的使用量。 B、酸碱中和系统 由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质，需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 C、絮凝沉淀 絮凝是指使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离的目的，这一现象或操作称作絮凝。可溶性物质经絮凝剂絮凝后形成絮体并沉淀，该沉淀连同污水中原有悬浮物质在沉淀池中实现泥水分离，充分实现泥水分离。 工艺特点： A、采用中和沉淀、二氧化氯消毒等技术处理废水中的各类污染物； B、采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守； C、利用pH计和计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、缺药报警等装置； D、采用先进的充氧器，气水接触充分，反应完全； E、操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低； F、占地面积小，可根据不同情况安置于室内或室外； G、可应用户的不同要求，进行量身设计、制造。 因处理水量相对较小，拟采用一体化医疗废水处理设备。项目拟采用的污水处理工艺属于应用较多的医疗废水处理工艺，其具有可靠性，占地面积相对较小，适用于本项目的清洗废水，拟采取的水处理设施可行。 ②本项目污水处理可行性分析 创新谷化粪池位于1号楼西侧，化粪池容积为75m3，根据建设单位提供资料，化粪池设计已按照园区满负荷运行时进行核算，本项目废水仅为3.08m3/d，排放量较小；不会对化粪池造成冲击，因此本项目依托创新谷化粪池可行。 根据前文核算可知，本项目生活办公区与纯水机浓水经化粪池后，排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求，实验废水经一体化医疗实验室废水处理设备预处理后排放到化粪池后，排放浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。 综上，项目废水治理措施可行。 ③排入沣西新城渭河污水处理厂可行性分析 沣西新城渭河污水处理厂厂址位于钓台镇王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内，总占地面积约92.5亩。西安市沣西新城渭河污水处理厂为非完全半地下箱体，一期工程已于2018年10月底投入使用。设计规模近期3.0万m3/d，远期规模6.0万m3/d；污水处理采用的AAO+MBR工艺，出水排入渭河，出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。其服务范围具体包括：西宝高速北线与西宝高速南线之间，秦皇南路以西至渭河的围合区域及西部组团。进水水质要求为COD≤500mg/L，BOD5≤250mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤30mg/L，pH：6~9。 沣西新城渭河污水处理厂已投产运行，并已完成相关环保手续。可实现稳定达标排放。本项目位于沣西新城渭河污水处理厂收水范围内，且本项目排水量为3.08m3/d，排放量较小；项目废水经预处理后满足沣西新城渭河污水处理厂的进水要求。项目对沣西新城渭河污水处理厂处理负荷冲击较小。综上所述本项目排入沣西新城渭河污水处理厂可行。 （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划见下表： 表4-8 项目废水监测计划一览表 项目 监测 监测项目 取样位置 监测频率 执行标准 废水 生产废水 COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群 生产废水处理设施出水口 1次/年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 废水总排口 COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群 化粪池出水口 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 3、噪声 根据本项目特点，项目实验仪器中的振荡器、离心机等均为小型设备，其噪声级均在65dB(A)以下，源强较小，不纳入噪声源统计，因此项目噪声源主要为废气处理引风机，具体见表4-9。 表4-9 项目运营期主要噪声源及措施一览表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 声源 源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB（A））/m） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离m 1 生产车间 风机 90/1 基础减振，隔声罩隔音 22 15 1 10 66 8h 25 38 1 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，采用距离衰减模式，计算单个声源单独作用到厂界的A声级，按下式计算： 式中，Lp2—距声源r2处的声压级，dB(A)； Lp1—距声源r1处的声压级，dB(A)； Lr—屏障降噪量，dB(A)； 计算厂界的贡献值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中：L－受声点处的总声级，dB（A）； Li－第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； n—为噪声源的个数。 预测结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 评价点位置 噪声预测值 达标情况 昼间 夜间 东厂界 1# 39 39 达标 西厂界 2# 40 40 达标 南厂界 3# 45 45 达标 北厂界 4# 38 38 达标 标准 2类：昼间60，夜间50 由上表可以看出，在采取减振、隔声等相应的措施后，项目厂界噪声贡献值昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。综上所述，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 （2）噪声污染防治措施 本项目运营期噪声源主要为风机运行产生的噪声，为确保项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求如下： ①选择先进的低噪声的风机，从源头降低设备噪声，并安装隔声罩隔声； （3）监测要求 噪声监测要求见表4-11。 表4-11 噪声监测计划 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 噪声 等效声级LAeq 四周厂界 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物影响分析 （1）本项目固体废物产排情况 1）生活垃圾 本项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共约40人，年运营时间约260天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为5.2t/a，收集后交环卫部门处置。 2）一般固废 ①未沾染化学品废包装材料 本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.3t/a，分类收集后定期外售。 ②纯水制备产生的滤芯 本项目运营期纯水制备过程会定期更换废滤芯，每季度更换1次，年产生量为0.2t/a，由厂家定期更换，回收处理。 3）危险废物 本项目危险废物包括实验废液、沾染化学品废包装材料、废实验材料、废活性炭、废过滤纤维、废水处理污泥。 根据水平衡实验废液产生量约0.0336m3/d（8.736m3/a），危废类别HW01医疗废物，危废代码841-001-01； 废活性炭为废气处理设备产生的废活性炭，按一般活性炭的吸附能力25kg（废气）/100kg（活性炭）计算，本项目活性炭装置处理有机废气约为0.0196t/a，则理论需要活性炭0.0784t/a。为保证活性炭吸附器的吸附效率，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，即实际活性炭量为0.082t/a。废活性炭认为是被吸附有机废气的量和自身的用量之和，则本项目产生的废活性炭为0.1092t/a。根据《国家危险废物名录》废活性炭属于危废中HW49其他废物，危废代码为900-039-49，本项目废活性炭在HW49危废库暂存后交有资质单位处置。 根据业主提供资料，废水处理过程污泥产生量约为0.005t/a，危废类别HW06（900-409-06）中有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。 沾染化学品废包装材料、废实验材料主要根据建设单位提供资料，其中沾染化学品废包装材料主要是包装袋衬里以及溶液瓶，产生量约0.5t/a，危废类别HW49其他废物，危废代码900-041-49；废实验材料产生量约0.2t/a，危废类别HW01医疗废物，危废代码841-001-01。 表4-12 本项目固体废物处理处置措施 单位：t/a 固体废物名称 产生环节 产生量 属性 处理处置措施 生活垃圾 办公生活区 5.2 一般固废 分类收集，由环卫部门处置 未沾染化学品废包装材料 实验室 0.3 一般工业固废 分类收集，由园区环卫部门定期清运 超纯水机滤芯 实验室 0.2 一般工业固废 厂家回收 实验废液 实验室 8.736 危险废物 分类收集暂存在医废室，定期委托有资质单位处理 污泥 实验室 0.005 危险废物 废实验材料 实验室 0.2 危险废物 废活性炭 实验室 0.1092 危险废物 分类收集暂存在危废室，定期委托有资质单位处理 沾染化学品废包装材料 实验室 0.5 危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-13，危险废物贮存场所基本情况见表4-14。 表4-13 本项目危险废物汇总表 单位：t/a 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生 工序 形态 危险 特性 污染防治、处理处置措施 实验废液 HW01 841-001-01 8.736 实验室检测 液态 In 分类收集暂存在医废室，定期委托有资质单位处理 污泥 HW06 900-409-06 0.005 废水处理 液态 T/In 废实验材料 HW01 841-001-01 0.2 实验室检测 液态 In 废活性炭 HW49 900-039-49 0.1092 废气处理 固态 T 分类收集暂存在危废室，定期委托有资质单位处理 沾染化学品废包装材料 HW49 900-041-49 0.5 实验室检测 固态 T/In 表4-14 本项目危废暂存间基本情况表 单位：t/a 贮存 场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 医废室 实验废液 HW01 841-001-01 7m2 专用收集容器 8.736 每周转运1次 污泥 HW06 900-409-06 0.005 每半年转运1次 废实验材料 HW01 841-001-01 专用收集容器 0.2 每周转运1次 危废室 废活性炭 HW49 900-039-49 4m2 专用收集容器 0.1092 每年转运1次 沾染化学品废包装材料 HW49 900-041-49 专用收集容器 0.5 每季度转运1次 （2）固体废物处理处置规范要求 （1）一般工业固体废物处理处置规范要求 本项目一般固体废物产生量较少，废包装材料收集后同生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置，日产日清。 （2）危险废物处理处置规范要求 本项目位于8层，楼层间为钢筋混凝土结构，具有防渗作用，在实验室东北侧及东南侧分别建设医废室和危废室，感染性医疗废物和其他危险废物分开暂存，医废室和危废室严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设及暂存，具体要求如下： A危险废物厂房暂存时必须满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，本评价要求： b、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔断。 c、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 d、危废暂存间应设置防风、防晒、防雨设施。 e、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、危废暂存间基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 B危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 综上分析，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。对环境影响小。 地下水、土壤 本项目虽然存放危险品、危险废物等可能对地下水和土壤造成污染的污染源，但是由于在三层，无明显的污染途径，且采取防渗及相关管理措施的情况下，对地下水、土壤影响非常小。 生态 本项目在现有厂房内建设，不新增用地，无生态影响。 环境风险 （1）建设项目危险物质数量和分布情况 根据本项目的原辅材料清单，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及的主要危险物质是甲醇、乙醇、冰醋酸有机溶剂等。本项目Q值计算结果见表4-15。 表4-15 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区存在量（t） Q 甲醇 10 0.0012 0.00012 乙醇 500 0.051 0.000102 冰醋酸 10 0.0015 0.00015 二甲苯 10 0.0043 0.00043 异丙醇 10 0.0012 0.00012 二氧化氯 0.5 0.0005 0.001 合计 0.0019 经计算，Q=0.0019＜1。 本项目甲醇、冰醋酸、二甲苯等属于检测过程必须的药剂，分别按需在存在各实验室内，二氧化氯属于生产废水处理过程添加的药剂及消毒剂，暂存在水处理设备内按量加入，发生环境风险事故可能小非常小。 （2）可能影响途径 燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。燃烧过程排放的大量未完全燃烧废气严重污染周围环境空气。 （3）应采取风险防范措施 ①合理布局车间，与其他辅料分隔存放； ②设置泄漏报警装置； ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ④完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ⑤针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 8、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理以及固体废物的处置等方面。本项目总投资100万元，环保投资29万元，占总投资额的29%，具体如下表。 表4-16 本项目环保投资估算表 名称 主要污染源 环保设施名称 数量 投资（万元） 废气 实验废气 通风橱+二级活性炭吸附装置+41m排气筒排放 1套 7.0 噪声 生产设备 设备采用基础减震、隔声措施 若干 3.0 废水 生活污水 园区化粪池 / / 生产废水 医疗废水处理设备 1套 7.5 固体废物 一般工业固废 一般工业固废暂存桶 1处 1.0 其他危险废物 专用密闭容器、托盘、地面及墙裙防渗处理 若干 5.0 危废间（4m2） 1间 计入主体工程 医疗废物 专用密闭容器、托盘、地面及墙裙防渗处理 若干 5.0 医废室（7m2） 1间 计入主体工程 生活垃圾 生活垃圾桶 若干 0.5 合计 / / 29 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 通风橱+二级活性炭吸附装置+41m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值 |
| 地表水环境 | 生产废水、纯水机浓水、生活污水 | COD | 生产废水经实验室废水处理设备处理后排放到园区化粪池；生活污水、纯水机浓水经园区化粪池处理后排放到市政污水管网 | 总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准；生产废水处理设施出水口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 声环境 | 风机 | Leq(A) | 基础减振、隔声罩隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 职工日常生活产生的生活垃圾，分类收集，交园区环卫部门处理；一般工业固废分类收集，废包装由园区环卫部门定期清运，废滤芯由厂家回收；危险废物根据危险属性分别暂存在医废室和危废室，定期委托有资质单位处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业购买厂房8层，无明显的污染途径；医废室和医废室地面及裙角进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层效果为不低于2mm厚的高密度聚乙烯 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | ①合理布局车间，与其他辅料分隔存放； ②设置泄漏报警装置； ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ④完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ⑤针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |
| 其他环境管理要求 | 1、“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度： 加强环保设施的管理，应建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。 3、环境监测： 根据规范要求制定自行监测方案，根据制定的自行监测方案频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 4、竣工验收： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定和标准，组织对环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。 5、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的有关规定，本次项目应在启动生产设施或者发生实际排污前申请排放许可证。 |

# 六、结论

生物医药科研技术服务项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求分析，项目对环境的影响程度是可接受的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 |  |  |  | 0.030t |  | 0.030t | +0.030 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.2377t |  | 0.2377t | +0.2377t |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.1150t |  | 0.1150t | +0.1150t |
|  | SS |  |  |  | 0.1055t |  | 0.1055t | +0.1055t |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0202t |  | 0.0202t | +0.0202t |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.004t |  | 0.004t | +0.004t |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.038t |  | 0.038t | +0.038t |
| 一般工业固体废物 | 未沾染化学品废包装材料 |  |  |  | 0.3t |  | 0.3t | +0.3t |
|  | 超纯水机滤芯 |  |  |  | 0.2t |  | 0.2t | +0.2t |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 8.736t |  | 8.736t | +8.736t |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.005t |  | 0.005t | +0.005t |
|  | 废实验材料 |  |  |  | 0.2t |  | 0.2t | +0.2t |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.1092t |  | 0.1092t | +0.1092t |
|  | 沾染化学品废包装材料 |  |  |  | 0.5t |  | 0.5t | +0.5t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目位置

新鲜水

3.8928

生活用水

实验后首次清洗用水

纯水机

实验中用水

实验前清洗用水

实验后第二次清洗用水

医废暂存间

废水处理设备

园区化粪池

市政管网

3.87

0.768

3.072

3.84

0.034

0.003

0.027

0.012

0.0024

0.0096

0.002

0.002

0.016

0.0068

0.0018

0.0018

0.0036

0.0036

3.08

0.0002

0.0002

0.0228

样品

乙醇脱水

石蜡包埋

冰冻包埋

石蜡切片

烤片60℃

乙醇、二甲苯脱蜡、水化

抗原修复

抗体孵育

DAB显色

荧光显色

苏木青复染

DAPI复染

乙醇脱水

二甲苯封片

分析、出报告

防荧光封片剂封片

冰冻切片

废气

塑料废物

塑料废物

废实验材料

废实验材料

废气

废气

废气

样品

组织切片

脱蜡、水化

染色

脱水

封片

分析、出具报告

乙醇、二甲苯

乙醇

二甲苯

废液

废气

废气

废气

样品

蛋白提取

蛋白定量

出具报告

电泳转印

抗体孵育

曝光成像分析

蛋白变性

废水

废水

液氮冻存细胞

速溶（37℃）

300g离心

更换培养液

培养箱培养

新鲜培养基

新鲜培养基

37℃，5%CO2

实验废液

免疫印迹、PCR或免疫染色

细胞

弃去培养基上清

细胞消化

终止消化

300g离心

弃去上清

重悬细胞

培养箱培养

37℃，5%CO2

免疫印迹、PCR或免疫染色

新鲜培养基

新鲜培养基

胰酶

实验废液

实验废液

出具报告

定量数据分析

塑料废管

定量扩增

凝胶成像

核酸电泳

塑料废管

反转录

RNA提取

样品