# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      集成电路柔性智能制造高端配套扩建项目

建设单位（盖章）：       西安讯生智能科技有限公司

编制日期：                二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 集成电路柔性智能制造高端配套扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 高方 | 联系方式 | 18691033669 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼4层5层 |
| 地理坐标 | （108度43分6.635秒，34度17分41.814秒） |
| 国民经济 行业类别 | C397 电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 80电子器件制造397 显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 16 | 施工工期 | 1个月，2024年2月~2024年3月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无新增用地，依托现有项目场地，面积为2823.38m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035年）》 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划》的批复（陕西咸函[2011]123号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区沣西新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区环境保护局 审查文件名称及文号：关于《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函[2018]61号） |

| 规划及规划环评符合性分析 | 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼，项目西咸新区沣西新城分区规划图见附图2，与规划环评及其审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划环评及其审查意见的符合性分析表 相关规划 规划要求 本项目情况 符合性 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）》 沣西新城定位为丝绸之路信息港，国家海绵城市建设示范区、西部科技创新引领区，以信心产业、大数据、国际文化交流为主的大西安新中心重要组成部分 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼，位于沣西新城规划范围内 符合 《西咸新区沣西新城分区规划(2016~2035年)环境影响报告书》 ①对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则，底线控制即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入； ②区内建设污水处理厂，对地表水有较大的改善，但考虑到距离最终的规划目标仍有差距，评价要求严禁高耗水、高排水企业入驻区内，严格控制污水外排； ③合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。固废须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心。 ①本项目主要从事电子器件制造，能源消耗主要为水电，不属于高污染、高耗能、高耗水企业； ②本项目不属于高耗水企业。生活污水经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏，生产废水不外排； ③本项目生活垃圾设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运；一般固体废物按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行贮存和处置；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，定期交由有资质单位处置。 符合 《 西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》审查意见 ①加强规划引导，坚持生态优先绿色集约发展，突出城市与产业协调发展的理念。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。强化“三线一单”在优布局、控规模及对项目环境准入的强制约束作用。严禁“三高一低”项目入区,采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平，落实《报告书》提出的环境要求； ②严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西成新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等排放总量，实现区域环境质量改善目标； ③结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无千扰干热岩供热技术的应用推广。加强挥发性有机物产生企业监督管理，强化移动源污染防治； ④结合区域水环境质量改善目标的要求，提高再生水回用率，提高污水厂管理标准；落实畜禽养殖禁养、景观水体建设等措施； ⑤结合规划及水源地保护相关法律法规，加强水源地保护，全力保障饮用水安全； ⑥积极开展垃圾分类试点建设，加强固体废弃物特别是危险废物的集中处理处置。 ①本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼，位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求； ②本项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干废气依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理；废水不外排。固废均外售或委托有资质单位处理； ③本项目生产中不涉及热源问题； ④本项目生活污水经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排，清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理，去离子制备废水属于清净下水，经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排； ⑤本项目不涉及水源保护区； ⑥本项目生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后分类定期外售；危险废物分类收集后暂存于危废暂存库，交由有资质单位回收处置。 符合 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，本项目不属于其中的淘汰类和限制类，符合产业政策要求；对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中的禁止准入类。故项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 2、项目与其他相关政策符合性分析 本项目与相关政策的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目规划符合性分析 序号 相关政策 政策要求 本项目情况 符合性 1 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准， 以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汏落后产能。以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、 农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。以钢铁、有色、石化、化工、建材等行业为重点， 开展资源效率对标提升行动，深入开展能效、水效 “领跑者”行动。推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改(扩)建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准 本项目主要从事电子器件制造，不属于规划中的重点行业，且生产用水大部均合理利用处置不外排，满足清洁化、循环化、低碳化要求，能够达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准 符合 2 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》 ①能源消费结构调整。到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上； ②产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能； ③关中地区市辖区及开发区范围内新、改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 ①本项目采用电作为能源，属于清洁能源； ②本项目主要从事电子器件制造，不属于关中地区禁止新增的产业； ③本项目主要从事电子器件制造，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）中列明的39个涉气重点行业，无需执行环保绩效评级。 符合 3 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） ①加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度； ②采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置； ③企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 ①本项目含VOCs物料均密闭储存、且储存于封闭原料库中，SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干废气依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理； ②活性炭装置更换下来的废活性炭危险废物，送有资质单位进行处理； ③环评要求企业规范内部环保管理制度，建立管理台账。对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保设施稳定运行。 符合 4 《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号） ①各地要以有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治； ②加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量。 ①本项目主要从事电子器件制造，SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干废气依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理； ②环评要求建设单位每年对有机废气开展自行监测，对设备进行维护，确保设施稳定运行。 符合 3、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（市政发[2021]22号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）的通知，本项目与环境管控单元比对，项目位于重点管控单元。 （1）项目与环境管控单元对照分析示意图 项目三线一单生态环境分区管控图见附图3。 （2）环境管控单元涉及情况 表1-3 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 优先保护单元 否 - 重点管控单元 是 2823.38m2 一般管控单元 否 - （3）项目符合性说明 表1-4 项目与环境管控单元涉及情况 序号 涉及的环境管控单元 区域名称 省份 管控类别 管控要求 项目情况 相符性 1 ZH61011820003 省域 陕西省 空间布局约束 1、执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2、城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 3、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4、执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 5、执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 ①本项目主要从事电子器件制造，项目地位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼，依据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）不属于“两高”项目，经检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，应属允许类； ②本项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干废气依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理；生活污水经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排，清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理，去离子制备废水属于清净下水，经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排； ③项目采用电能作为能源，属于清洁能源。 符合 污染物排放管控 1、禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2、工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3、黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 4、新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 5、产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。 6、严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 7、西安市鄠邑区，宝鸡市凤翔县、凤县，咸阳市礼泉县，渭南市潼关县，汉中市略阳县、宁强县、勉县，安康市汉滨区、旬阳市，商洛市商州区、镇安县、洛南县等13个矿产资源开发利用活动集中的县区）执行《重有色金属冶炼业铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中的水污染物总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值；《电镀污染物排放标准》（GB21900）中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值；《电池工业污染物排放标准》（GB30484）中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴特别排放限值。 环境风险 防控 1、重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2、渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 资源开发效率要求 1、2020年大型发电集团单位供电二氧化碳排放水平控制在550克/千瓦时以内。 2、2020年全省万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013年的55.59立方米、32.43立方米分别下降15%、13%以上。 3、2020年电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 4、2020年陕北、关中地区城市再生水利用率达20%以上。 5、严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 6、对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。 7、煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，洗煤废水闭路循环不外排。 8、具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。 9、在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 10、断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 11、地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。 12、延河、无定河总体生态水量不低于天然径流量的30%。 2 ZH61011820003 关中地区 陕西省 空间布局 约束 1、本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2、西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。 3、渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。 4、禁止新建、扩建粘土实心砖厂。 5、西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。 6、控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。 ①本项目主要从事电子器件制造，项目地位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼，依据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）不属于“两高”项目，经检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，应属允许类； ②本项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干废气依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理；生活污水经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排，清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理，去离子制备废水属于清净下水，经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排； ③项目采用电能作为能源，属于清洁能源。 符合 污染物排放管控 1、西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。 2、按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。 3、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 4、严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。 5、城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 6、“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 环境风险防控 1、禁止新增化工园区。 2、渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 资源开发效率要求 1、城市再生水利用率达20%以上。 2、新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 4、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期8号楼，在现有项目场地内进行优化改造，不新增用地。项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等环境敏感区，项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可满足评价区的环境功能要求。从环境保护角度分析，项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目概况 西安讯生智能科技有限公司成立于2018年12月，主要从事电子器件的生产、研发及销售。目前建有SMT生产线1条（电子组装行业里最常见的一种表面贴装技术，将电子元件安装在电路板表面，通过回流焊或浸焊等方法进行焊接组装）、DIP生产线1条（又称双列直插式封装技术，指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，将电子元件焊接在电路板两侧平行的贯穿孔中），年产电子器件（芯片、控制板、智能仪表、智能电表、集成电路）4500万件，目前已取得合法环保手续。根据市场行情以及公司发展需求，本次扩建项目对现有项目总平面布置进行优化调整（在现有项目占地范围内进行，优化调整前后厂区总占地面积不变），同时新增SMT生产线4条、DIP生产线2条，增设上板机、GKG印刷机、回流焊、波峰焊、固化炉等生产辅助设备，建成后新增电子器件（燃气表、汽车电子、军工电子、医疗电子）1500万件。 具体工程组成见表2-1。 |
| --- | --- |

表2-1    建设项目组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 现有项目建设内容 | 本次扩建项目建设内容 | 与现有项目关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 建设SMT及DIP生产线各1条，年产电子器件（芯片、控制板、智能仪表、智能电表、集成电路）4500万件 | 新增SMT生产线4条、DIP生产线2条，年新增电子器件（燃气表、汽车电子、军工电子、医疗电子）1500万件 | 本次扩建在现有项目占地范围内对总平面图进行优化调整，同时增设SMT生产线4条、DIP生产线2条，建成后全厂共有SMT生产线5条、DIP生产线3条，年产电子器件6000万件 |
|  | 1#生产车间 | 位于西部云谷二期8号楼4F，占地面积600m2，设有原料区（包括仓库、客供物料区、常用物料区、储物间）、成品区、办公区（接待室、会议室、总经办、办公室等）、展示区、前台展厅 | 在现有项目占地范围内对总平面布置进行优化调整，1#车间西南侧新增SMT及DIP生产线各2条，设有电子物料仓、办公区、前台展厅、空调机房 | 在现有项目1#生产车间内增设SMT及DIP生产线各2条 |
|  | 2#生产车间 | 位于西部云谷二期8号楼5F，占地面积1500m2，布设SMT及DIP生产线各1条，设有SMT生产区、DIP生产区、电子物料仓、办公区（包括财务室、保密室）、空调机房 | 在现有项目占地范围内对总平面布置进行优化调整，车间东南侧新增SMT生产线2条，设有SMT生产区、DIP生产区、电子物料仓、办公区（包括财务室、保密室）、空调机房 | 在现有项目2#生产车间内增设SMT生产线2条 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于1#生产车间西北侧、2#生产车间北侧及西北侧，占地面积约200m2，主要用于员工日常办公 | 依托现有 | 依托 |
| 公用工程 | 供水 | 生活和生产用水来自市政管网 | 依托现有 | 依托 |
|  | 排水 | 无生产废水，生活污水经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排 | 新增生活污水依托西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排，生产废水不外排 | 生活污水依托现有，生产废水不外排 |
|  | 供电 | 采用当地电网供电 | 依托现有 | 依托 |
|  | 供暖及制冷 | 生产车间内无供暖、制冷设施；办公室采用分体式空调进行供暖、制冷 | 依托现有 | 依托 |
| 储运工程 | 原料区 | 位于1#生产车间及2#生产车间北侧，占地面积200m2，主要用于原料储存 | 依托现有 | 依托 |
|  | 运输 | 原料和成品均采用汽车运输 | 依托现有 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | ①SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序分别设置集气罩，将废气收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经24m高排气筒（DA001）排放； ②DIP生产线波峰焊、补锡维修分别设置集气罩，将废气收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经24m高排气筒（DA002）排放。 | ①SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序分别设置集气罩，将废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经现有项目24m高排气筒（DA001）排放； ②DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序分别设置集气罩，将废气收集后依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经现有项目24m高排气筒（DA002）排放。 | SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序、DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序设置集气罩，污染治理设施及排放口均依托现有 |
|  | 废水 | 无生产废水，生活污水经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏不外排 | 清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理；去离子制备废水属于清净下水，经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排；新增生活污水经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏不外排 | 化粪池依托西部云谷二期，其余废水不外排 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，风机置于室内，采用减振、隔声等降噪措施 | 选用低噪声设备，风机置于室内，采用减振、隔声等降噪措施 | 新建 |
|  | 固体废物 | ①生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运； ②一般工业固体废物废包装材料、焊渣统一收集后外售； ③废锡膏、废电路板、废无水乙醇及沾染物、废清洗剂及沾染物、废过滤棉、废活性炭等危险废物采用专用容器分类收集后暂存于危废暂存库（1#生产车间东侧，5m2），定期交由有资质单位处理。 | ①生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运； ②一般工业固体废物废包装材料、焊渣统一收集后外售，废锡膏收集后由厂家回收； ③废电路板、废无水乙醇及沾染物、废清洗剂及沾染物、废过滤棉、废活性炭等危险废物采用专用容器分类收集后暂存于现有项目已建成危废暂存库（1#生产车间东侧，5m2），定期交由有资质单位处理 | 依托 |

| 建设内容 建设内容 建设内容 | 2、产品方案 现有项目年产电子器件（芯片、控制板、智能仪表、智能电表、集成电路）4500万件，本次扩建项目新增电子器件（燃气表、汽车电子、军工电子、医疗电子）1500万件，建成后全厂年产电子器件共计6000万件/a，具体产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称 产品产量（万件/a） 现有项目 扩建项目 变化量 芯片 1500 / / 控制板 1000 / / 智能仪表 500 / / 智能电表 500 / / 集成电路 1000 / / 燃气表 / 600 +600 汽车电子 / 300 +300 军工电子 / 100 +100 医疗电子 / 500 +500 合计 6000 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 用量（pcs/a） 形状 备注 现有项目 扩建项目 变化量 1 阻容器件 3312000000 237661440 +237661440 / 外购 2 芯片 15600000 2021184 +2021184 / 外购 3 电感 264960000 1412160 +1412160 / 外购 4 PCB板 3680000 1958400 +1958400 / 外购 5 二极管 2080000 18292992 +18292992 / 外购 6 无铅锡膏 9.36t/a 1.8t/a +1.8t/a 固态 外购 7 无铅锡条 7.2t/a 1.6t/a +1.6t/a 固态 外购 8 锡线 6.48t/a 0.3t/a +0.3t/a 固态 外购 9 无铅助焊剂 0.9t/a 1.4t/a +1.4t/a 液态 外购 10 无水乙醇 0.3t/a 0.6t/a +0.6t/a 液态 外购 11 清洗剂 0.9t/a 1.98t/a +1.98t/a 液态 外购 12 三防漆 / 0.3t/a +0.3t/a 液态 外购 13 三防胶 / 0.2t/a +0.2t/a 液态 外购 14 水 360 324.4 +324.4 / 市政管网 15 电 1万KW·h 1万KW·h +1万KW·h / 当地电网 部分原辅材料理化性质如下： 无铅锡膏：银白色圆滑膏体，无明显分层。固相线217℃，液相线221℃，密度7.38g/cm3，扩散率＞80%。主要用于电子制造行业焊接工程中。根据无铅锡膏原料厂家提供的成分检测报告，锡膏成分主要为锡（96.5%）、银（3.0%）、铜（0.5%）。 无铅锡条：固相线227℃，液相线229℃，密度7.3g/cm3，抗张强度32.2Mpa，硬度9.4HV。原料纯度高、杂质低，用于线路板的焊接，湿润性、流动性较好，易上锡、熔化后出渣量少。根据无铅锡条厂家提供的成分检测报告，无铅锡条成分主要为锡（99.2~99.4%）、铜（0.6~0.8%）。 锡线：银灰色线状金属固体，熔点183℃，用于电子电气等行业较高要求焊接。根据有铅锡线厂家提供的成分检测报告，锡线成分主要为锡（62~64%）、铅（33~36.8%）、树脂（1.2~3.0%）。 无铅助焊剂：透明或乳状液体，可与水混溶，无特殊气味，密度为1.122g/cm3。在焊接工艺中能帮助和促进焊接过程，同时具有保护作用、阻止氧化反应的化学物质。根据无铅助焊剂厂家提供的成分检测报告，无铅助焊剂成分主要为水（95.5%）、丁二酸（1.91%）、松香（0.5%）、FC4430表面活性剂（0.1%）、乙醇（1.99%）。 无水乙醇：易燃、易挥发的无色液体，具有特殊香味、并略带刺激。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。相对密度（水=1）为0.79，沸点72.6±3.0℃，熔点-114℃，闪点8.9℃，爆炸上限19.0%，爆炸下限3.3%，饱和蒸气压5.8kPa，引燃温度363℃。 清洗剂：无色透明液体，轻微气味。易燃，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 溶于醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。密度0.78g/cm3，沸点80~100℃，粘度0.9mm2/s，表面张力23mN/m，溶解力60。是新一代环保清洗剂，清洗力强、气味低，对助焊剂和锡膏溶解能力强。根据清洗剂原料厂家提供的成分检测报告，清洗剂主要成分为：烷基化碳基化合物（95~99%）、二元醇醚（1~5%）。 三防漆：褐色透明微黄液体，易燃，有特殊性气味。沸点150℃，密度为0.9~1.2g/cm3，闪点＞90℃。主要应用于混合集成电路、汽车电子控制板、电子线路板、航空仪器仪表、软性印刷电路板、半导体晶体线路保护、家电控制器、大功率电源的控制板等电子元器件的三防保护。根据三防漆原料厂家提供的成分检测报告，三防漆主要成分为：有机硅（20%）、丙烯酸（20%）、流平剂（1%）、保密溶剂（58%）、催化剂（1%）。 三防胶：黄色透明液体，碳氢化合物气味，不溶于水，与酯、苯、酮及芳烃溶剂相溶。沸点130℃，相对蒸汽密度（空气=1）约3.0~4.0。广泛应用于（柔性、刚性）线路板、航空仪器仪表、电脑控制板、工业控制板、半导体晶体线路保护、家电控制器、等电子零件及各种电路的保护涂层。根据三防胶原料厂家提供的成分检测报告，三防胶主要成分为：合成橡胶（25~35%）、脱芳烃碳氢溶剂（30~42%）、甲基环己烷（30~40%）、稳定剂（4~8%）、助剂（0.1~0.5%）。 4、主要生产设备 本次扩建后全厂生产设备情况见表2-4。 表2-4 本项目生产设备一览表 序号 设备名称 现有项目数量 本次扩建项目新增数量 设备参数 使用工序 一、SMT生产线 1 料箱式上板机 1 5 CYB-1A102L 上板 2 叠板上板机 1 4 CYB-4A060L 3 料箱式下板机 / 1 CYA-2A101L 4 GKG印刷机 1 4 G9-N 印刷 5 GKG印刷机 / 1 G5 6 手动印刷台 / 1 / 7 半自动印刷机 1 / / 8 网版张力计 / 1 GKG印刷机辅助设施，检测钢网精度 9 SPI 1 4 SPI-REFINE-L SPI检查 10 SPI / 1 SPI-REFINE-M 11 手动洗板机 / 1 / 擦拭 12 NPM-W2 2 9 NM-EJM7D 贴片 13 NPM-D2 / 1 NM-EJM5D 14 10温区回流焊 1 4 JTR-1000 回流焊 15 8温区回流焊 / 1 NS-800Ⅱ 16 AOI 1 4 JTA-JUTI-X AOI检查 17 AOI / 1 VCTA-A410 18 手工电烙铁 15 / / 维修 19 150W烙铁台 / 1 OFX-838 20 便携式热风枪 / 1 GHG500-2 21 BGA返修台 / 1 ZM-R7220A 22 1M筛选输送机 2 8 CYD-1B100XL 输送设备 23 1M筛选输送机 2 8 CYA-1A100L 24 1M接驳台 / 3 SS-100L 25 1M接驳台 / 2 SS-101L 26 0.5M检查输送机 1 4 CYA-1A050XL 27 0.5M检查输送机 1 5 CYA-1A050L 二、DIP生产线 1 走刀式分板机 1 1 / 分板 2 铣刀分板机 / 1 / 3 插件线 2 4 / 插件 4 助焊剂喷雾机 / 3 SMART-450-H 波峰焊接 5 锡膏搅拌机 1 / / 6 波峰焊 1 2 SMART-450-H 7 补焊线 2 2 补锡维修 8 X-RAY / 1 AX8500 检验 三、其他辅助设备 1 涂覆机 / 1 iCoat-5S 机械刷漆 2 UV检测台 / 1 ADJ-460UV UV检查 3 固化炉 / 1 iCure-3 固化 4 炉温测试仪 1 / / 5 去离子清洗机 / 1 KED-600 清洗 6 去离子制水机 / 1 DI-200-10MC 7 烘烤箱 / 1 HT-HG-420 烘干 8 外抽式真空包装机 / 1 / 包装 9 点式制冷机 1 / SS-22EG-8A 原料储存 10 防潮箱 / 1 HY-FCDE870 11 电子防潮箱 1 / QHD160 12 X-点料机 1 / X-COUNT 5、平面布置及合理性分析 本次扩建对现有项目总平面布置进行优化调整，优化前后厂区总占地面积不变，无新增用地。 1#生产车间布设SMT及DIP生产线各2条，2#生产车间布设SMT生产线3条、DIP生产线1条，在满足生产要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，并根据工艺要求，将生产协作密切的区域组织在一起，力求做到布局合理、功能分区明确。在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简捷，运输通畅短捷，避免作业线交叉。 总体来看，本项目平面布置合理，总平面布置图见附图5、附图6。 6、工作制度及劳动定员 本次扩建项目新增劳动定员40人，采用一班制，每班8h，全年工作时间300d，厂区不提供食宿。 7、水平衡 现有项目水平衡如下所述： （1）给水 现有项目用水为生活用水，来自当地市政供水管网。 现有项目劳动定员约50人，厂区不提供食宿，根据建设单位运行经验估算，生活用水量约为1.2m3/d（360m3/a）。 （2）排水 现有项目废水为生活污水，生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏。 本次扩建项目水平衡如下： （1）给水 本次扩建项目用水主要为生活用水、离子制水机用水，均来自当地市政供水管网。 ①生活用水 本次扩建项目新增劳动定员40人，厂区不提供食宿，生活用水全部为新鲜水，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按“行政办公及科研院所-先进值”计、即10m3/（人·a），则新增生活用水量为400m3/a。 ②去离子制水机用水 本次扩建项目部分产品需根据客户要求进行离子清洗，需使用去离子水，去离子水由1套去离子制水机制备（制备工艺：原水→第一级纤维过滤器→第二级CTO活性炭过滤器→第三级保安过滤机→超净高压水泵→RO逆渗透膜过滤→多级纯水柱→去离子水），根据去离子制水机设备相关参数，去离子水制备效率约50%。 本次扩建项目部分产品根据客户要求采用去离子清洗机进行清洗，主要去除产品表面灰尘、油污和残留锡膏、锡条等。去离子清洗机内设有2个水槽，清洗用水循环使用、定期补水，水槽中的水每6天补充1次，每次补充水量约为0.002m3。水槽中的水平均60天更换1次，更换水量为0.02m3，更换后的废水收集后委托专业的公司处理。因此清洗用水量为0.002×（300÷6）+0.02×（300÷60）=0.2m3/a。 综上所述，本次扩建项目清洗过程去离子水用量为0.2m3/a，去离子水制备效率约50%，则去离子水制备用水量为0.4m3/a。 （2）排水 本次扩建项目清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理；新增生活污水排污系数按0.8计，则生活污水新增产生量为1.067m3/d（320m3/a），经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏；去离子制备废水产生量为0.4－0.2=0.2m3/a，属于清净下水，经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏。 综上所述，现有项目水平衡情况见表2-5和图2-1，本次扩建项目水平衡情况见表2-6和图2-2，本次扩建建成后全厂水平衡情况见表2-7和图2-3。 表2-5 现有项目用水、排水估算一览表 名称 用水量（m3/a） 损耗量（m3/a） 废水产生量（m3/a） 废水排放量（m3/a） 生活用水 360 72 288 / 图2-1 现有项目水平衡图 单位：m3/a 表2-6 本次扩建项目新增用水、排水估算一览表 序号 名称 用水量 标准 数量 用水量（m3/a） 损耗量（m3/a） 废水产生量（m3/a） 废水排放量（m3/a） 备注 1 生活用水 10m3/（人·a） 40人 400 80 320 / / 2 离子制水机用水 50%制备率 0.4 / 0.2 / / 3 清洗用水 每6天补充1次，每次补充水量0.002m3。平均60天更换1次，更换水量为0.02m3 0.2 0.1 0.1 / 用水为去离子水，由离子制水机供给 图2-2 扩建项目水平衡图 单位：m3/a 表2-7 扩建项目建成后全厂用水、排水估算一览表 序号 名称 用水量标准 数量 用水量（m3/a） 损耗量（m3/a） 废水产生量（m3/a） 废水排放量（m3/a） 备注 1 生活用水 / / 760 152 640 / / 2 离子制水机用水 50%制备率 0.4 / 0.2 / / 3 清洗用水 每6天补充1次，每次补充水量0.002m3。平均60天更换1次，更换水量为0.02m3， 0.2 0.1 0.1 / 用水为去离子水，由离子制水机供给 图2-2 扩建项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期工艺流程及产污环节 1、施工期工艺流程 本次扩建在现有项目占地范围内新增SMT生产线4条、DIP生产线2条，施工期的主要内容为设备安装和调试等，主要影响为安装噪声、废包装材料以及施工人员的生活污水和生活垃圾等。 2、运营期工艺流程及污染源分析 本次扩建项目根据各产品要求进行SMT或DIP加工，具体工艺流程及产污情况如下。 图2-2 本次扩建项目生产工艺流程及产污环节示意图 SMT生产线工艺流程及产污环节如下： ①上板 采用推杆将PCB板依序自动送入GKG印刷机内。 ②印刷 将PCB电路板固定在印刷定位台上，然后由GKG印刷机的左右刮刀把锡膏通过钢网漏印于PCB板上，为元器件的焊接做准备。锡膏成分为锡、银、铜，故无废气产生。此工序会产生设备运行噪声（N）。 ③SPI检查、擦拭 采用SPI设备全面检查锡膏涂覆状态，检查PCB板是否有少锡、漏锡、连锡等现象，SPI设备是利用光学原理，通过三角测量的方法把印刷在PCB板上的锡膏高度计算出来的一种SMT检测设备。 检测后不合格PCB板采用钢网纸蘸取无水乙醇进行人工擦拭，将PCB板表面锡膏擦拭干净后返回上板工序重新生产，擦拭过程无水乙醇会挥发产生醇类气体。擦拭工序会产生擦拭废气（G1）、废锡渣（S1）、废无水乙醇沾染物（S2）。 ④贴片 按各产品要求采用移动贴装头把电子元器件（阻容器件、芯片、电感、二极管）准确地放置在PCB板上。 ⑤回流焊 采用回流焊把贴片完毕后电子元器件固定在PCB板上。回流焊是电子元器件制造中常用的一种焊接技术，工作原理为：使用焊膏将一个或数个微小的电子元件临时连接到电路板上，通过预热组装后的电路板和元件使焊膏融化（温度约230~260℃），冷却后电子元件即牢固连接到电路板上。此工序会产生焊接烟尘（G2）和设备运行噪声（N）。 ⑥AOI检查、维修 采用AOI设备检查PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷，AOI设备是通过高速高精度视觉处理技术对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。检测后不合格品采用人工电烙铁进行维修。 人工电烙铁焊接是利用热能将焊料加热熔化，加热温度约350~400℃，通过热传导使焊料与焊接材料接触并冷却固化的连接方法。本项目人工电烙铁以锡线作为焊接材料，锡线成分主要为锡、铅、树脂。此工序会产生焊接废气（G2）（包括焊接烟尘和锡线所含树脂受热挥发的有机废气）、设备运行噪声（N）和焊渣（S4）。 DIP生产线工艺流程及产污环节如下： ①分板 移动分板机刀片把PCB板分切开来。 ②插件 采用双列直插式技术，人工将电子元件（阻容器件、芯片、电感、二极管）插入到PCB板两侧相应的焊孔中。 ③波峰焊 将无铅锡条、无铅助焊剂加热至熔化状态（温度约250~300℃），通过表面张力作用形成波峰，波峰形成后，插装了电子元件的PCB板在输送带上以某一特定的角度以及一定的浸入深度浸入波峰中，与焊料发生冷凝反应，从而实现焊点连接的过程。无铅锡条成分为锡、铜，无铅助焊剂成分为水、丁二酸、松香、FC4430表面活性剂、乙醇。此工序会产生焊接废气（G4）（包括焊接烟尘和无铅助焊剂所含丁二酸、松香、乙醇受热挥发的有机废气）、设备运行噪声（N）和焊渣（S5）。 ④补锡维修 人工检查PCB板是否有漏焊、少焊等焊接缺陷，采用人工电烙铁进行补锡维修。人工电烙铁焊接是利用热能将焊料加热熔化，加热温度约350~400℃，通过热传导使焊料与焊接材料接触并冷却固化的连接方法。本项目人工电烙铁以锡线作为焊接材料，锡线成分主要为锡、铅、树脂。此工序会产生焊接废气（G5）（包括焊接烟尘和锡线所含树脂受热挥发的有机废气）、设备运行噪声（N）和焊渣（S6）。 经过SMT或DIP加工完毕后产品根据客户要求有选择性的进行涂覆处理，以加强产品的防尘性、绝缘性、防硫化及其他化学物质防腐性等。涂覆处理分为两种方式：人工刷漆/胶和机械刷漆/胶，具体工艺如下所述： ①人工刷漆/胶、晾干 人工在产品表面均匀刷上一层三防漆或三防胶后自然晾干，此工序会产生刷漆/胶废气（G3）、晾干废气（G4）。 ②机械刷漆/胶、UV检查、固化 采用涂覆机在产品表面均匀刷上一层三防漆或三防胶。在UV检测台上全面检查三防漆/胶涂覆状态，检查产品是否有少漆/胶、漏漆/胶等现象。检查完毕后进入固化炉烘干，炉内温度80℃，配备有1台电加热炉提供能源。此工序均会产生刷漆/胶废气（G8）、晾干废气（G9）。 经过涂覆加工完毕后产品根据客户要求有选择性的进行离子清洗及烘干，具体工艺如下所述： 人工向去离子清洗机清洗槽内（去离子清洗机设有两个水槽，分别为清洗槽和漂洗槽）投入适量清洗剂对产品进行浸泡清洗，清洗干净后产品进入漂洗槽清洗干净后由烘烤箱进行烘干，烘烤箱为电加热。清洗剂成分为烷基化碳基化合物、二元醇醚，此工序会产生清洗废气（G10）、烘干废气（G11）（主要是清洗剂所含有机溶剂挥发产生的有机废气）、清洗废水（W1）和设备运行噪声（N）。 |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 一、现有环评手续履行及批复落实情况 西安讯生智能科技有限公司于2020年3月委托陕西阔鹏环保科技股份有限公司编制完成了《集成电路柔性智能制造高端配套项目环境影响报告表》，2020年5月7日取得陕西省西咸新区沣西新城生态环境局关于该项目的审批意见（沣西环发[2020]17号）（见附件2）；2022年2月18日取得了固定污染源排污登记回执（证书编号：91611104MA6TKL8X1Q001W）（见附件3）；2022年10月20日组织召开了该项目竣工环保验收会（验收组意见见附件4）。 建设单位在建设和运营过程中基本按照《西安讯生智能科技有限公司集成电路柔性智能制造高端配套项目环境影响报告表》及审批意见（沣西环发[2020]17号）落实了各项污染防治措施。 二、现有项目概况 现有项目占地面积2823.38m2，建有SMT及DIP生产线各1条，年产电子器件（芯片、控制板、智能仪表、智能电表、集成电路）4500万件。根据现状调查，现有项目建设情况组成表如下。 表2-8 现有项目工程组成一览表 类别 工程名称 现有项目建设内容 本次扩建项目建设内容 与现有项目关系 主体工程 建设SMT及DIP生产线各1条，年产电子器件（芯片、控制板、智能仪表、智能电表、集成电路）4500万件 新增SMT生产线4条、DIP生产线2条，年新增电子器件（燃气表、汽车电子、军工电子、医疗电子）1500万件 本次扩建在现有项目占地范围内对总平面图进行优化调整，同时增设SMT生产线4条、DIP生产线2条，建成后全厂共有SMT生产线5条、DIP生产线3条，年产电子器件6000万件 1#生产车间 位于西部云谷二期8号楼4F，占地面积600m2，设有原料区（包括仓库、客供物料区、常用物料区、储物间）、成品区、办公区（接待室、会议室、总经办、办公室等）、展示区、前台展厅 在现有项目占地范围内对总平面布置进行优化调整，1#车间西南侧新增SMT及DIP生产线各2条，设有电子物料仓、办公区、前台展厅、空调机房 在现有项目1#生产车间内增设SMT及DIP生产线各2条 2#生产车间 位于西部云谷二期8号楼5F，占地面积1500m2，布设SMT及DIP生产线各1条，设有SMT生产区、DIP生产区、电子物料仓、办公区（包括财务室、保密室）、空调机房 在现有项目占地范围内对总平面布置进行优化调整，车间东南侧新增SMT生产线2条，设有SMT生产区、DIP生产区、电子物料仓、办公区（包括财务室、保密室）、空调机房 在现有项目2#生产车间内增设SMT生产线2条 辅助工程 办公区 位于1#生产车间西北侧、2#生产车间北侧及西北侧，占地面积约200m2，主要用于员工日常办公 依托现有 依托 公用工程 供水 生活和生产用水来自市政管网 依托现有 依托 排水 无生产废水，生活污水经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排 新增生活污水依托西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排，生产废水不外排 生活污水依托现有，生产废水不外排 供电 采用当地电网供电 依托现有 依托 供暖及制冷 生产车间内无供暖、制冷设施；办公室采用分体式空调进行供暖、制冷 依托现有 依托 储运工程 原料区 位于1#生产车间及2#生产车间北侧，占地面积200m2，主要用于原料储存 依托现有 依托 运输 原料和成品均采用汽车运输 依托现有 依托 环保工程 废气 ①SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序分别设置集气罩，将废气收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经24m高排气筒（DA001）排放； ②DIP生产线波峰焊、补锡维修分别设置集气罩，将废气收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经24m高排气筒（DA002）排放。 ①SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序分别设置集气罩，将废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经现有项目24m高排气筒（DA001）排放； ②DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序分别设置集气罩，将废气收集后依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经现有项目24m高排气筒（DA002）排放。 SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序、DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序设置集气罩，污染治理设施及排放口均依托现有 废水 无生产废水，生活污水经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏不外排 清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理；去离子制备废水属于清净下水，经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排；新增生活污水经西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏不外排 化粪池依托西部云谷二期，其余废水不外排 噪声 选用低噪声设备，风机置于室内，采用减振、隔声等降噪措施 选用低噪声设备，风机置于室内，采用减振、隔声等降噪措施 新建 固体废物 ①生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运； ②一般工业固体废物废包装材料、焊渣统一收集后外售； ③废锡膏、废电路板、废无水乙醇及沾染物、废清洗剂及沾染物、废过滤棉、废活性炭等危险废物采用专用容器分类收集后暂存于危废暂存库（1#生产车间东侧，5m2），定期交由有资质单位处理。 ①生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运； ②一般工业固体废物废包装材料、焊渣统一收集后外售，废锡膏收集后由厂家回收； ③废电路板、废无水乙醇及沾染物、废清洗剂及沾染物、废过滤棉、废活性炭等危险废物采用专用容器分类收集后暂存于现有项目已建成危废暂存库（1#生产车间东侧，5m2），定期交由有资质单位处理 依托 三、现有项目污染排放情况 现有项目目前已通过竣工环保验收，主要污染物产生及排放情况源于现有项目竣工环境保护验收监测报告表，具体如下所述。 1、废气 现有项目产生的废气主要是SMT生产线无水乙醇擦拭废气、回流焊焊接烟尘、手工电烙铁焊接废气（包括焊接烟尘和锡线所含树脂受热挥发的有机废气）和DIP生产线波峰焊焊接废气（包括焊接烟尘和无铅助焊剂所含丁二酸、松香、乙醇受热挥发的有机废气）、补锡焊接废气（包括焊接烟尘和锡线所含树脂受热挥发的有机废气）。 SMT生产线无水乙醇擦拭废气、回流焊焊接烟尘、手工电烙铁焊接废气分别设集气罩收集后一起经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后由24m高排气筒（DA001）排放；DIP生产线波峰焊焊接废气、补锡焊接废气分别设集气罩收集后一起经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后由24m高排气筒（DA002）排放； 根据验收阶段各污染物总量核算，颗粒物的排放量为0.077t/a，非甲烷总烃的排放量为0.05t/a。 根据现有项目竣工环境保护验收监测报告（见附件5），各污染物监测结果见表2-10、2-11。 表2-10 现有项目有组织排放各污染物监测结果一览表 日期 项目 监测 项目 产生情况 （最大值） 排放情况 （最大值） 污染物排放标准 标准名称 限值 2022年3月6日 DA001 颗粒物 / 7.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB167297-1996) 120mg/m3 / 0.013kg/h 3.5kg/h 锡 / ND3×10-6 8.5mg/m3 / 2.85×10-9kg/h 0.31kg/h 非甲烷总烃 20.9mg/m3 4.24mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 50mg/m3 0.056kg/h 7.94×10-3kg/h / DA002 颗粒物 / 7.7mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB167297-1996) 120mg/m3 / 0.017kg/h 3.5kg/h 锡 / ND3×10-6 8.5mg/m3 / 3.26×10-9kg/h 0.31kg/h 非甲烷总烃 31.0mg/m3 5.82mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 50mg/m3 0.090kg/h 0.013kg/h / 2022年3月7日 DA001 颗粒物 / 9.2mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB167297-1996) 120mg/m3 / 0.018kg/h 3.5kg/h 锡 / ND3×10-6 8.5mg/m3 / 2.86×10-9kg/h 0.31kg/h 非甲烷总烃 20.7mg/m3 4.28mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 50mg/m3 0.055kg/h 8.07×10-3kg/h / DA002 颗粒物 / 9.1mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB167297-1996) 120mg/m3 / 0.019kg/h 3.5kg/h 锡 / ND3×10-6 8.5mg/m3 / 3.23×10-9kg/h 0.31kg/h 非甲烷总烃 31.3mg/m3 5.92mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 50mg/m3 0.090kg/h 0.013kg/h / 表2-11 厂界无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位 监测项目 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 5#厂区内监控点 2022年3月6日 颗粒物 0.138~0.142 0.155~0.162 0.170~0.175 0.163~0.167 / 锡 ND3×10 -6 ND3×10 -6 ND3×10 -6 ND3×10 -6 / 非甲烷总烃 0.22~0.41 0.46~0.69 0.71~0.77 0.55~0.73 0.41~0.45 2022年3月7日 颗粒物 0.127~0.132 0.152~0.158 0.135~0.143 0.162~0.167 / 锡 ND3×10 -6 ND3×10 -6 ND3×10 -6 ND3×10 -6 / 非甲烷总烃 0.21~0.32 0.56~0.69 0.73~0.75 0.60~0.80 0.37~0.44 标准 颗粒物：1.0 锡：0.24 非甲烷总烃：3.0（边界监控点浓度限值）、 6.0（监控点处1h平均浓度值）20（监控点处任意一次浓度值） 由上表可知，现有项目SMT生产线无水乙醇擦拭废气、回流焊焊接烟尘、手工电烙铁焊接废气和DIP生产线波峰焊焊接废气、补锡焊接废气中颗粒物、锡的排放浓度和排放速率分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值；非甲烷有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1“电子产品制造行业”排放限值要求，无组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中的企业边界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。 2、废水 现有项目生产过程中不用水，废水主要为生活污水，经西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排。 3、噪声 现有项目运营期噪声源主要来自各生产设备及风机噪声等。根据现有项目竣工环境保护验收监测报告（见附件5），各厂界监测结果见表2-12。 表2-12 现有项目各厂界噪声监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 2022年3月6日 2022年3月7日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界东 54 44 58 43 2#厂界南 56 46 56 44 3#厂界西 55 46 56 44 4#厂界北 56 46 57 46 标准值 60 50 60 50 由上表可知，各厂界昼、夜间噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物 现有项目产生固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 现有项目生活垃圾产生量约7.5t/a，设垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 （2）一般工业固体废物 现有项目产生的一般工业固体废物为废包装材料、焊渣。 ①废包装材料 现有项目废包装材料主要包括阻容器件、芯片、电感等原辅料包装箱及包装袋，产生量约0.05t/a，统一收集后外售废品回收站。 ②焊渣 现有项目回流焊、波峰焊、手工电烙铁维修焊接过程中会产生焊渣，焊渣产生量约为0.1t/a，统一收集后定期外售。 （2）危险废物 ①废锡膏 现有项目SMT生产线SPI检查后不合格品采用无尘纸蘸取无水乙醇人工擦拭，将PCB板表面锡膏擦拭干净，废锡膏产生量约为0.1t/a，采用专用容器收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处理。 ②废电路板 现有项目电路板进厂后需进行原料检测，会产生一定量的不合格电路板。同时生产过程中也会产生少量不合格电路板，产生量约0.5t/a，因与原料供应商签有保密协议，故交由原料厂家处理。 ③废无水乙醇及沾染物、废清洗剂及沾染物 现有项目采用无尘纸蘸取无水乙醇或清洗剂对SMT或DIP加工完毕后产品进行擦拭清洁，会产生一定量废无水乙醇、废无水乙醇桶、沾染废无水乙醇的无尘纸，废清洗剂、废清洗剂桶、沾染废清洗剂的无尘纸。废无水乙醇、废无水乙醇桶、沾染废无水乙醇的无尘纸产生量约0.002t/a，废清洗剂、废清洗剂桶、沾染废清洗剂的无尘纸产生量约0.003t/a，分别采用专用容器收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处理。 ④废过滤棉、废活性炭 现有项目废过滤棉产生量约为0.02t/a，废活性炭产生量约为0.03t/a，采用专用容器收集后暂存于危废暂存库，定期由有危险废物处理资质的单位收集处理。 四、现有项目存在的主要环境问题 根据现场踏勘，结合现行标准、规范和环境管理政策，建设单位在现有项目的建设和运营过程中基本按照环评及批复文件落实了各项污染防治措施，现场无环境问题。 现有项目自2022年运营以来，未按照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）相关要求进行例行监测，本项目要求严格按照表44、4~7监测计划定期开展例行监测，并接受环保行政主管部门的检查。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规污染物环境质量现状 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2023.1.18），西咸新区2022年空气优良天数228天，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，即年评价指标中的年均浓度，给出统计结果列入表3-1。 表3-1 2022年西咸新区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95 达标 CO 第95百分位浓度 1400 4000 35 达标 O3 第90百分位浓度 162 160 101.3 不达标 由上表可知，根据2022年环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，项目所在区域PM10、PM2.5、O3均超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此项目所在地属于不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为TSP、非甲烷总烃。 TSP、非甲烷总烃监测数据引用陕西君携环境检测有限公司编制的《陕西正晟康源生物医药有限公司环境质量现状监测报告》（君携检测[现]第2208001号）（见附件6）中项目厂家下风向的监测数据，监测点位于本项目西侧3000m处（见附图7），监测时间为2022年7月28日~2022年7月30日，TSP、非甲烷总烃的监测时限和监测点位置均满足指南对于环境空气质量现状评价的要求，可以引用其监测数据进行评价，具体如表3-2、3-3。 表3-2 TSP、非甲烷总烃引用监测点位基本信息一览表 监测点名称 监测点坐标/° 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 陕西正晟康源生物医药有限公司厂界下风向 108.686906 34.291772 TSP、非甲烷总烃 2022.7.28~2022.7.30 W 3000 表3-3 TSP、非甲烷总烃环境质量监测结果一览表 监测点位 监测点位坐标/° 污 染物 平均时间 评价 标准(μg/m³) 监测浓度范围/(μg/m³) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 陕西正晟康源生物医药有限公司厂界下风向 108.686906 34.291772 TSP 24h 300 114~121 40.3 0 达标 非甲烷总烃 1h 2000 1210~1300 65 0 达标 综上所述，TSP的24h均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准,非甲烷总烃的1h均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 二、声环境质量现状 项目厂界外50m范围内无居民等声环境保护目标，故未进行声环境质量现状的监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目外环境关系如下所述，四邻关系见附图4。 项目东侧为西部云谷二期12号楼，南侧为9号楼，西侧为1号楼，北侧为空地。 根据项目四邻关系，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，主要环境保护目标具体见下表及附图7。 表3-4 环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度° 纬度° 陕西国际商贸学院 108.717670 34.297488 居民 大气环境 二类 N 220 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 废水不外排。 2、废气 运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；非甲烷有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1“电子产品制造行业”排放限值要求，无组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中的企业边界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。 标准名称及级(类)别 污染 因子 标准值 类别 数值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物 最高允许排放浓度 120mg/m3 24m排气筒 最高允许排放速率 5.9~23 kg/h 无组织监控点浓度限值 1.0mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 非甲烷 总烃 电子产品制造行业 最高允许排放浓度 50mg/m3 最低去除效率 85% 边界监控点浓度限值 3.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 厂房外监控点处1h平均浓度值 6mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度值 20mg/m3 3、噪声 运营期东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 类别 污染物 排放限值 执行标准及级别 各厂界 昼间 60dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 夜间 50dB（A） 4、固废 一般固体废物处置应执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制因子的规定和本项目污染物排放特点，本项目确定污染物排放总量控制因子为VOCs，建议总量指标为VOCs：0.242t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次扩建项目施工期主要是进行设备安装及调试，产生的污染物主要为安装噪声、废包装材料以及施工人员的生活污水和生活垃圾。 设备安装时间短暂，通过合理安排施工时间、降低人为噪声如机械设备装卸过程中避免碰撞后对周围声环境影响较小；废包装材料集中收集后外售；生活污水由西部云谷二期化粪池收集后定期清掏不外排；生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为SMT生产线无水乙醇擦拭废气（G1）、回流焊焊接烟尘（G2）、手工电烙铁焊接废气（G3），DIP生产线波峰焊焊接废气（G4）、补锡维修焊接废气（G5），人工刷漆/胶废气及晾干废气（G6、G7）、机械刷漆/胶废气及固化废气（G8、G9），离子清洗废气及烘干废气（G10、G11）。 1、废气污染源产生及排放情况 本项目废气产排信息见表4-1。 表4-1 本次扩建项目废气产排信息一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 产生量（t/a） 排放口编号 环保措施 排放 浓度(mg/m3) 排放 速率(kg/h) 污染物排放标准 排放量(t/a) 防治措施 收集效率 处理效率 标准名称 浓度限值(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁焊接 颗粒物 有组织 0.00059 DA001 过滤棉+二级活性炭+24m排气筒 85% 80% 0.04 0.0002 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 ＜5.9~23 0.00012 无组织 0.0001 / / / ＜1.0 / 1.0 / 0.0001 非甲烷总烃 有组织 0.513 DA001 过滤棉+二级活性炭+24m排气筒 85% 85% 25.6 0.128 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) 50 / 0.077 无组织 0.09 / / ＜3.0 / 3.0 / 0.09 ＜6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 6（1h平均浓度值） / ＜20 20（任意一次浓度值） / DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干 颗粒物 有组织 0.0049 DA002 过滤棉+二级活性炭+24m排气筒 85% 80% 0.002 0.00008 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 120 ＜5.9~23 0.003 无组织 0.00009 / / / ＜1.0 / 1.0 / 0.00009 非甲烷总烃 有组织 1.097 DA002 过滤棉+二级活性炭+24m排气筒 85% 85% 27.6 0.138 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) 50 / 0.165 无组织 0.193 / / / ＜3.0 / 3.0 / 0.193 ＜6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 6（1h平均浓度值） / ＜20 20（任意一次浓度值） / |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4-2 废气排放口信息一览表 编号及名称 风机 风量(m3/h) 排放口类型 地理坐标 高度 内径 排气温度 经度 纬度 SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁焊接废气排放口DA001 5000 一般排放口 108.718577° 34.294959° 24m 0.6m 25℃ DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化，离子清洗及烘干废气排放口DA002 5000 一般排放口 108.718491° 34.294912° 24m 0.6m 25℃ 2、源强核算过程 （1）SMT生产线无水乙醇擦拭废气（G1）、回流焊焊接烟尘（G2）、手工电烙铁焊接废气（G3） 源强核算： ①SMT生产线无水乙醇擦拭废气（G1） 本项目SMT生产线SPI检查后不合格PCB板需采用钢网纸蘸取无水乙醇将PCB板表面锡膏擦拭干净，擦拭过程无水乙醇挥发会产生醇类废气、以非甲烷总烃计。无水乙醇年用量为0.6t/a，本次评价按最不利影响计、即无水乙醇全部挥发，则非甲烷总烃的产生量为0.6t/a。 ②SMT生产线回流焊焊接烟尘（G2） 焊接过程产生的烟气中主要污染物为烟尘，是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。因此焊接烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时将产生不同成分的焊接烟尘。本项目SMT生产线回流焊焊接材料为无铅焊膏，无铅焊膏成分为锡（96.5%）、银（3.0%）、铜（0.5%），焊接烟尘主要以锡及其化合物为主。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 38-40电子电气行业系数手册》，焊接工段采用无铅锡料（锡膏、焊丝等，含助焊剂）为原料时，回流焊工艺颗粒物产生量为0.3638g/kg-焊料，本项目SMT生产线回流焊工序焊接材料为焊膏、年用量约1.8t/a，经计算回流焊焊接烟尘产生量为0.00065t/a。 ③SMT生产线手工电烙铁焊接废气（G3） 本项目SMT生产线手工电烙铁焊接材料为锡线，锡线成分主要为锡（62~64%）、铅（33~36.8%）、树脂（1.2~3.0%），焊接烟尘主要以锡及其化合物为主。手工电烙铁焊接温度约350~400℃，焊接材料锡线所含树脂受热会挥发出有机废气、以非甲烷总烃计。 手工电烙铁焊接烟尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 38-40电子电气行业系数手册》进行核算，焊接工段采用锡膏、焊丝（含助焊剂）等焊料为原料时，手工焊工艺颗粒物产生量为0.4023g/kg-焊料。本项目SMT生产线手工电烙铁维修工序焊接材料为锡线、年用量约0.1t/a，经计算手工焊焊接烟尘产生量为0.00004t/a。 本项目手工电烙铁焊接材料锡线年用量约0.1t/a，锡线树脂含量为1.2~3.0%，本次评价按最不利影响计，即锡线树脂含量为3%、树脂全部挥发，则非甲烷总烃的产生量为0.003t/a。 综上所述，SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序颗粒物（以锡及其化合物为主）产生量共计0.00069t/a，非甲烷总烃产生量0.603t/a。根据建设单位估算，SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序年运行300天、每天运行2h，则颗粒物的产生速率为0.0012kg/h、非甲烷总烃的产生速率为1.005kg/h。 治理措施： 本次扩建项目在SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序分别设置集气罩，不影响生产的前提下尽量垂直靠近废气产生点，以保证废气收集效率。将废气收集后依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经现有项目24m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率按85%计，过滤棉对颗粒物的去除效率按80%计，二级活性炭对非甲烷总烃的去除效率按85%计，风机风量为2664~5268m3/h、按5000m3/h计。 过滤棉是一种高效过滤材料，工作原理是通过纤维间的间隙和表面的微孔对废气颗粒物或其他有害气体进行过滤和吸附，废气经过过滤棉时，颗粒物会被截流在纤维间从而达到净化目的，具有良好的过滤效果和吸附性能。 活性炭吸附装置是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物。活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。因此活性炭吸附处理挥发性有机物技术被广泛应用于化工、医药、设备制造和印刷等行业。 达标分析及依托可行性分析： 经净化处理后，本次扩建项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序颗粒物（以锡及其化合物为主）有组织新增排放量为0.00012t/a，新增排放速率为0.0002kg/h，新增排放浓度为0.04mg/m3；颗粒物（以锡及其化合物为主）无组织新增排放量为0.0001t/a，新增排放速率为0.00017kg/h。非甲烷总烃有组织新增排放量为0.077t/a，新增排放速率为0.128kg/h，新增排放浓度为25.6mg/m3；非甲烷总烃无组织新增排放量为0.09t/a，新增排放速率为0.15kg/h。 现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”排气筒（DA001）出口处颗粒物平均排放速率为0.015kg/h、平均排放浓度为7.67mg/m3，非甲烷总烃粒物平均排放速率为0.0078kg/h、平均排放浓度为4.14mg/m3。本次扩建项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序颗粒物（以锡及其化合物为主）预计新增排放速率为0.0002kg/h，新增排放浓度为0.04mg/m3，非甲烷总烃预计新增排放速率为0.128kg/h，新增排放浓度为25.6mg/m3。本次扩建项目建成后DA001排气筒出口处颗粒物排放速率为0.0152kg/h、排放浓度为7.71mg/m3，非甲烷总烃粒物排放速率为0.136kg/h、排放浓度为29.74mg/m3，颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3、5.9~23kg/h），非甲烷总烃的排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1“电子产品制造行业”排放限值要求（50mg/m3）。故本次扩建项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修工序依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置+24m排气筒（DA001）”是可行的。 （2）DIP生产线波峰焊焊接废气（G4）、补锡焊接废气（G5）、人工刷漆/胶废气及晾干废气（G6、G7）、机械刷漆/胶废气及固化废气（G8、G9），清洗剂清洗废气及烘干废气（G10、G11） 源强核算： ①DIP生产线波峰焊焊接废气（G4） 本项目DIP生产线波峰焊焊接材料为无铅锡条、无铅助焊剂，无铅锡条成分主要为锡（99.2~99.4%）、铜（0.6~0.8%），无铅助焊剂成分主要为水（95.5%）、丁二酸（1.91%）、松香（0.5%）、FC4430表面活性剂（0.1%）、乙醇（1.99%），焊接烟尘主要以锡及其化合物为主。波峰焊焊接温度约250~300℃，焊接材料无铅助焊剂所含丁二酸、松香、乙醇受热会挥发出有机废气、以非甲烷总烃计。 波峰焊焊接烟尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 38-40电子电气行业系数手册》进行核算，焊接工段采用锡条、锡块（不含助焊剂）等焊料为原料时，波峰焊工艺颗粒物产生量为0.3114g/kg-焊料。本项目DIP生产线波峰焊焊接材料无铅锡条年用量约1.6t/a，经计算波峰焊焊接烟尘产生量为0.0005t/a。 本项目焊接材料无铅助焊剂年用量约1.4t/a，无铅助焊剂所含丁二酸、松香、乙醇含量共计4.4%，本次评价按最不利影响计，即丁二酸、松香、乙醇全部挥发，则非甲烷总烃的产生量为0.0616t/a。 ②DIP生产线补锡维修废气（G5） 本项目DIP生产线采用人工电烙铁进行补锡焊接，焊接材料为锡线，年用量为0.2t/a。DIP生产线补锡焊接废气产生情况参考SMT生产线手工电烙铁维修废气源强产生情况进行核算，即焊接烟尘（以锡及其化合物为主）产生量为0.4023g/kg-焊料，非甲烷总烃产生量按锡线用量3%计。经计算颗粒物产生量为0.00008t/a，非甲烷总烃产生量为0.006t/a。 ③人工刷漆/胶废气及晾干废气（G6、G7）、机械刷漆/胶废气及固化废气（G8、G9） 本项目人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化工序使用的三防漆、三防胶会挥发出少量有机废气，以非甲烷总烃计。 参考《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）表2，工业涂料中防腐涂料挥发性有机化合物（VOC）含量≤80g/L，本项目所用三防漆为水性涂料，年用量为0.3t/a，密度按0.9g/cm3计。本次评价按最不利影响计，即三防漆挥发性有机化合物含量为80g/L、且使用过程挥发性有机化合物全部挥发，经计算人工刷漆及晾干、机械刷漆及固化工序非甲烷总烃产生量为0.027t/a。 参考《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表2，水基型胶粘剂其他应用领域胶粘剂挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，本项目所用三防胶为水基型胶粘剂，年用量为0.2t/a，密度按0.9g/cm3计。本次评价按最不利影响计，即三防胶挥发性有机化合物含量为50g/L、且使用过程挥发性有机化合物全部挥发，则人工刷胶、晾干，机械刷胶、固化工序非甲烷总烃产生量为0.011t/a。 ④清洗剂清洗废气及烘干废气（G10、G11） 本项目所用清洗剂主要成分为烷基化碳基化合物（95~99%）、二元醇醚（1~5%），属于有机溶剂清洗剂。参考《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1，有机溶剂清洗剂挥发性有机化合物（VOC）含量≤900g/L，本项目所用清洗剂年用量为1.98t/a，密度按1.5g/cm3计。本次评价按最不利影响计，即清洗剂挥发性有机化合物含量为900g/L、且使用过程挥发性有机化合物全部挥发，则清洗、烘干工序非甲烷总烃产生量为1.188t/a。 综上所述，DIP生产线波峰焊、补锡焊接、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序颗粒物（以锡及其化合物为主）产生量共计0.00058t/a，非甲烷总烃产生量1.29t/a。根据建设单位估算，DIP生产线波峰焊、补锡焊接、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序年运行300天、每天运行4h，则颗粒物的产生速率为0.00048kg/h、非甲烷总烃的产生速率为1.075kg/h。 治理措施： 本项目在DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序分别设置集气罩，不影响生产的前提下尽量垂直靠近废气产生点，以保证废气收集效率。将废气收集后依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后经现有项目24m高排气筒（DA002）排放。集气罩收集效率按85%计，过滤棉对颗粒物的去除效率按80%计，二级活性炭对非甲烷总烃的去除效率按85%计，风机风量为2664~5268m3/h、按5000m3/h计。 过滤棉是一种高效过滤材料，工作原理是通过纤维间的间隙和表面的微孔对废气颗粒物或其他有害气体进行过滤和吸附，废气经过过滤棉时，颗粒物会被截流在纤维间从而达到净化目的，具有良好的过滤效果和吸附性能。 活性炭吸附装置是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物。活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。因此活性炭吸附处理挥发性有机物技术被广泛应用于化工、医药、设备制造和印刷等行业。 达标分析及依托可行性分析： 经净化处理后，本次扩建项目DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序颗粒物（以锡及其化合物为主）有组织新增排放量为0.0001t/a，新增排放速率为0.00008kg/h，新增排放浓度为0.002mg/m3；颗粒物（以锡及其化合物为主）无组织新增排放量为0.00009t/a，新增排放速率为0.000075kg/h。非甲烷总烃有组织新增排放量为0.165t/a，新增排放速率为0.138kg/h，新增排放浓度为27.6mg/m3；非甲烷总烃无组织新增排放量为0.193t/a，新增排放速率为0.16kg/h。 现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”排气筒（DA002）出口处颗粒物平均排放速率为0.017kg/h、平均排放浓度为7.93mg/m3，非甲烷总烃粒物平均排放速率为0.013kg/h、平均排放浓度为5.81mg/m3。本次扩建项目DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序颗粒物（以锡及其化合物为主）预计新增排放速率为0.00008kg/h，新增排放浓度为0.002mg/m3，非甲烷总烃预计新增排放速率为0.138kg/h，新增排放浓度为27.6mg/m3。本次扩建项目建成后DA002排气筒出口处颗粒物排放速率为0.0171kg/h、排放浓度为7.932mg/m3，非甲烷总烃粒物排放速率为0.151kg/h、排放浓度为33.41mg/m3，颗粒物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3、5.9~23kg/h），非甲烷总烃的排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1“电子产品制造行业”排放限值要求（50mg/m3）。故本次扩建项目DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干工序依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置+24m排气筒（DA002）”是可行的。 3、非正常排放情况 非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气未经处理直接排放，本次扩建项目废气非正常排放量核算表见表4-3。 表4-3 污染源非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/(mg/m3) 非正常排放速率/(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对 措施 DA001 废气治理设施出现故障，处理效率为0，废气未经治理直接排放 颗粒物 0.24 0.0012 0.1 0.5 立即停止生产，关闭排放阀，进行检修维护 非甲烷总烃 201 1.005 DA002 颗粒物 0.096 0.00048 0.1 0.5 非甲烷总烃 215 1.075 4、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的相关要求，企业应做好自行监测工作，本次扩建项目建成后全厂监测计划具体如下所述： 表4-4 项目废气监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 DA001排气筒 颗粒物、非甲烷总烃 每年监测1次 2 DA002排气筒 颗粒物、非甲烷总烃 每年监测1次 3 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 颗粒物、非甲烷总烃 每年监测1次 4 厂房外设置监控点 非甲烷总烃 每年监测1次 5、环境影响分析 距离本项目最近的大气环境保护目标为N 220m处的陕西国际商贸学院，项目运营期各项废气采取的污染防治措施均为可行性技术，废气均能实现达标排放，在采取以上措施后，项目运营期废气对外环境影响不大。 二、废水 1、废水产生情况 本次扩建项目清洗用水循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理。故废水主要为生活污水和去离子制备废水，产生量约320.2m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 2、治理措施 本次扩建项目新增生活污水依托西部云谷二期化粪池（100m3）收集后定期清掏不外排。 3、废水处理可行性分析 本次扩建项目新增生活污水依托西部云谷二期化粪池（100m3）处理，根据现场踏勘，西部云谷二期目前生活污水产生量约30m3/d，本次扩建项目建成后新增生活污水及去离子制备废水量约1.067m3/d，占化粪池余量1.52%，因此该化粪池还有剩余容量接纳本次扩建项目新增生活污水，故本次扩建项目新增生活污水依托西部云谷二期化粪池处理方案可行。 三、噪声 1、噪声源强及治理措施 本次扩建项目运营期新增噪声源主要为上板机、GKG印刷机、回流焊、波峰焊、固化炉等生产设备及风机运行时产生的机械噪声，其噪声源强一般在80～90dB(A)之间，扩建项目新增噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

表4-5    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 1#生产车间 | 料箱式上板机 | 80 | 低噪设备、减泽振、隔声 | 33 | 62 | 1.2 | 15 | 10 | 25 | 80 | 52 | 60 | 56 | 42 | 昼间 | 20 | 31 | 34 | 31 | 34 | 1m |
| 2 |  | 叠板上板机 | 85 |  | 30 | 19 | 1.2 | 5 | 20 | 35 | 70 | 71 | 59 | 54 | 48 |  | 20 | 32 | 31 | 29 | 40 |  |
| 3 |  | 料箱式下板机 | 85 |  | 46 | 30 | 1.2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 71 | 53 | 54 | 51 |  | 20 | 34 | 33 | 28 | 35 |  |
| 4 |  | GKG印刷机 | 85 |  | 16 | 10 | 1.2 | 7 | 22 | 33 | 68 | 73 | 63 | 60 | 53 |  | 20 | 26 | 28 | 25 | 30 |  |
| 5 |  | 半自动印刷机 | 80 |  | 18 | 10 | 1.2 | 6 | 21 | 34 | 69 | 74 | 64 | 59 | 53 |  | 20 | 33 | 32 | 38 | 46 |  |
| 6 |  | 网版张力计 | 80 |  | 50 | 18 | 1.2 | 6 | 45 | 34 | 45 | 74 | 57 | 59 | 57 |  | 20 | 32 | 33 | 29 | 35 |  |
| 7 |  | SPI | 80 |  | 30 | 19 | 1.2 | 5 | 20 | 35 | 70 | 71 | 59 | 54 | 48 |  | 20 | 38 | 38 | 33 | 40 |  |
| 8 |  | 手动洗板机 | 80 |  | 46 | 30 | 1.2 | 5 | 40 | 35 | 50 | 71 | 53 | 54 | 51 |  | 20 | 38 | 37 | 33 | 42 |  |
| 9 |  | NPM-W2 | 80 |  | 33 | 62 | 1.2 | 30 | 20 | 30 | 20 | 51 | 54 | 51 | 54 |  | 20 | 31 | 32 | 40 | 46 |  |
| 10 |  | NPM-D2 | 80 |  | 30 | 19 | 1.2 | 25 | 30 | 35 | 10 | 52 | 51 | 49 | 60 |  | 20 | 32 | 32 | 29 | 37 |  |
| 11 |  | 10温区回流焊 | 85 |  | 46 | 30 | 1.2 | 21 | 22 | 39 | 18 | 54 | 53 | 48 | 55 |  | 20 | 33 | 30 | 29 | 43 |  |
| 12 |  | 8温区回流焊 | 85 |  | 33 | 18 | 1.2 | 28 | 22 | 32 | 18 | 46 | 48 | 45 | 50 |  | 20 | 44 | 29 | 28 | 46 |  |
| 13 |  | AOI | 80 |  | 25 | 62 | 1.2 | 22 | 25 | 38 | 15 | 53 | 52 | 48 | 56 |  | 20 | 34 | 31 | 28 | 38 |  |
| 14 |  | 手工电烙铁 | 85 |  | 15 | 39 | 1.2 | 25 | 23 | 35 | 17 | 52 | 53 | 49 | 55 |  | 20 | 34 | 30 | 28 | 42 |  |
| 15 | 2#生产车间 | 走刀式分板机 | 80 |  | 16 | 45 | 1.2 | 22 | 22 | 38 | 18 | 58 | 58 | 53 | 60 |  | 20 | 44 | 39 | 38 | 56 | 1m |
| 16 |  | 铣刀分板机 | 80 |  | 15 | 33 | 1.2 | 22 | 26 | 38 | 14 | 58 | 57 | 53 | 62 |  | 20 | 44 | 38 | 37 | 33 |  |
| 17 |  | 锡膏搅拌机 | 80 |  | 15 | 29 | 1.2 | 29 | 25 | 31 | 15 | 51 | 52 | 50 | 56 |  | 20 | 24 | 34 | 24 | 34 |  |
| 18 |  | 波峰焊 | 85 |  | 16 | 10 | 1.2 | 24 | 26 | 36 | 14 | 52 | 52 | 49 | 57 |  | 20 | 53 | 43 | 40 | 33 |  |
| 19 |  | 补焊线 | 85 |  | 33 | 10 | 1.2 | 23 | 33 | 37 | 7 | 53 | 50 | 49 | 63 |  | 20 | 54 | 44 | 39 | 33 |  |
| 20 |  | X-RAY | 80 |  | 15 | 16 | 1.2 | 20 | 35 | 40 | 5 | 54 | 49 | 48 | 66 |  | 20 | 54 | 37 | 39 | 37 |  |
| 21 |  | 涂覆机 | 80 |  | 16 | 10 | 1.2 | 21 | 27 | 39 | 13 | 54 | 51 | 48 | 58 |  | 20 | 51 | 33 | 34 | 31 |  |
| 22 |  | 固化炉 | 80 |  | 33 | 18 | 1.2 | 21 | 32 | 39 | 8 | 54 | 50 | 48 | 62 |  | 20 | 53 | 43 | 40 | 33 |  |
| 23 |  | 去离子清洗机 | 85 |  | 16 | 10 | 1.2 | 20 | 35 | 40 | 5 | 64 | 59 | 58 | 76 |  | 20 | 32 | 32 | 29 | 37 |  |
| 24 |  | 去离子制水机 | 80 |  | 16 | 10 | 1.2 | 21 | 32 | 39 | 8 | 54 | 57 | 53 | 62 |  | 20 | 33 | 30 | 29 | 43 |  |
| 25 |  | 烘烤箱 | 80 |  | 50 | 18 | 1.2 | 6 | 45 | 34 | 45 | 74 | 57 | 59 | 57 |  | 20 | 44 | 29 | 28 | 46 |  |
| 26 |  | 外抽式真空包装机 | 80 |  | 30 | 19 | 1.2 | 5 | 20 | 35 | 70 | 71 | 59 | 54 | 48 |  | 20 | 34 | 31 | 28 | 38 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2、厂界达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； B、在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计 ②预测模式 本项目无室外声源，故预测只考虑室内声源，预测模式如下所述： a.计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级 式中：Q—指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处，Q=8； Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数，本次评价取0.15； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； c.计算靠近室外维护结构处的声压级 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取35dB(A)； d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： e.室外衰减 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 f.合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：LPr—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 3、预测结果及评价 本次评价采用NoiseSystem系统对本项目噪声影响进行预测分析，夜间不生产，背景值按监测结果最大值计，预测结果如下： 表4-6 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 背景值 昼间 58 56 56 57 夜间 / / / / 贡献值 昼间 55 58 53 50 夜间 / / / / 预测值 昼间 59 59 57 57 夜间 / / / / 标准值 昼间：60 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声昼间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此本项目运营期噪声对周边环境影响较小。但是环评建议需采取以下措施进一步减缓噪声影响： 尽可能将生产设备设减振基础，加强管理保证设备正常运行。避免因设备不正确使用或者设备不正常运行产生较大的噪声。建议环保设施配套的风机置于厂房内，并选用低噪声风机，设减振设施，安装隔音材料。 在采取以上措施后，项目设备运行对外界影响较小。 4、监测计划表 表4-7 噪声排放监测计划 监测项目 监测因子 监测位置 监测频率 噪声 连续等效A声级 厂界四周1m处 每季度监测1次 四、固体废物 本次扩建项目运营期新增的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本次扩建项目新增劳动定员40人，生活垃圾新增量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），厂区内设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运。 （2）一般工业固体废物 本次扩建项目新增的一般工业固体废物包括原料废包装材料、焊渣、废锡膏。 ①原料废包装材料 废包装材料主要包括阻容器件、芯片、电感等原辅料包装箱及包装袋，产生量约0.02t/a，统一收集后外售。 ②焊渣 项目回流焊、波峰焊、手工电烙铁维修焊接过程中会产生焊渣，焊渣产生量按焊接材料用量的2%计，无铅锡膏、无铅锡条、锡线年使用量共3.7t/a，则本次扩建项目焊渣产生量约为0.074t/a，统一收集后定期外售。 ③废锡膏 本次扩建项目SMT生产线SPI检查后不合格品采用钢网纸蘸取无水乙醇进行人工擦拭，将PCB板表面锡膏擦拭干净，废锡膏产生量约为0.005t/a，统一收集后由无铅锡膏厂家回收。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物包括废电路板、废无水乙醇及沾染物、废过滤棉、废活性炭。 ①废电路板 本次扩建项目电路板进厂后需进行原料检测，会产生一定量的不合格电路板。同时生产过程中也会产生少量不合格电路板，产生量约0.2t/a，属于危险废物（HW49其他废物，废物代码：900-045-49），按照危险废物的储存、处置要求，由专用容器收集后分类存储在危废暂存库，定期交由有资质单位回收处理。 ②废无水乙醇及沾染物 本次扩建项目SMT生产线SPI检查后不合格品采用钢网纸蘸取无水乙醇进行人工擦拭，将PCB板表面锡膏擦拭干净，会产生一定量废无水乙醇、废无水乙醇桶、沾染废无水乙醇的钢网纸，产生量共计0.001t/a，属于危险废物（HW49其他废物，废物代码：900-041-49），按照危险废物的储存、处置要求，由专用容器收集后分类存储在危废暂存库，定期交由有资质单位回收处理。 ③废过滤棉 本次扩建项目SMT生产线回流焊及手工电烙铁焊接、DIP生产线波峰焊及手工电烙铁补锡焊接过程产生的颗粒物经过过滤棉时大部分被截留，过滤棉需要定期更换，更换下的废过滤棉属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49）。根据前文分析可知过滤棉对颗粒物吸附量为0.00086t/a，过滤棉的吸咐能力约为3:1，因此废过滤棉的产生量约为0.003t/a，按照危险废物的储存、处置要求，由专用容器收集后分类存储在危废暂存库，定期交由有资质单位回收处理。 ④废活性炭 本次扩建项目SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁维修废气依托现有项目SMT生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化、清洗剂清洗及烘干废气依托现有项目DIP生产线“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理。根据前文分析可知活性炭对非甲烷总烃吸附量共计为1.368t/a，活性炭的吸咐能力约为4:1（即吸收1t有机废气需要4t活性碳），因此需要的活性炭量约为5.472t/a，废活性炭的产生量约为6.84t/a。 环评要求建设单位根据运行情况足量添加、及时更换活性炭，更换周期不超过累计运行500h或3个月，更换下的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），按照危险废物的储存、处置要求，由专用容器收集后分类存储在危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-8 本项目固体废物产生及处置情况一览表 名称 废物代码 性质 形态 产生量 （t/a） 处理处置方法 生活垃圾 / 生活 垃圾 固态 6 厂区内设置垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运 原料废包装材料 / 一般固体废物 固态 0.02 统一收集后外售 焊渣 / 粉状 0.074 废锡膏 / 固态 0.005 统一收集后由无铅锡膏厂家回收 废电路板 HW49 900-045-49 危险 废物 固态 0.2 由专用容器收集后分类暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位回收处理 废无水乙醇及沾染物 HW49 900-041-49 固态 0.001 废过滤棉 HW49 900-041-49 固态 0.003 废活性炭 HW49 900-041-49 固态 6.84 根据现场踏勘，现有项目危废暂存库位于2#生产车间东侧，并通过环保竣工验收。厂区现有危废管理制度完善，符合环保要求，且厂区目前危废每年清运一次，年产危废量约占危废暂存库的30%，本次扩建项目新增危废量约占危废暂存库的30%，故本次扩建产生的危险废物可依托现有危废暂存库处理，因此，严格按照现有危废管理制度执行即可。 五、地下水、土壤 本项目生产过程中会有少量的颗粒物、非甲烷总烃无组织逸散，影响因子不涉及重金属、多环芳烃等土壤重点污染物，对周边地下水及土壤环境基本无影响。故运营期对及地下水土壤的影响主要是清洗剂、三防漆/胶等泄漏对地下水、土壤的影响。环评要求建设方应加强危废暂存库管理维护，加强原料储存管理，避免清洗剂、三防漆/胶等原料泄漏污染地下水及土壤。 六、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为废无水乙醇及沾染物。废无水乙醇及沾染物暂存于危废暂存库，最大存储量为0.001t。该风险物质量与其临界量比值（Q）计算如下： 表4-15 建设项目Q值确定 序号 危险物质名称 CAS号 最大存储总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 废无水乙醇及沾染物 64-17-5 0.001 500 0.000002 合计 0.000002 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，项目的风险潜势为I，仅做简单分析即可。 废无水乙醇易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，均会产生大气次生污染物以及消防废水，会对周围大气环境产生影响。本评价提出以下风险防范措施及应急措施： （1）原料储存区保持通风、干燥、阴凉，并避免火源，配备灭火器材等应急设备。 （2）发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 （3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求加强管理并分类规范存放各类危险废物。 七、环境管理 环境管理的主要目的是保证企业环境管理体系的正常运转、环境管理方案的落实、达到环境目标和指标、确保企业环境方针的贯彻与实施。为此要建立相应的环境管理机构，明确规定其作用职责与权限，对其人员进行培训，提高其环境管理意识与工作能力。项目正常运行后，需加强管理和清洁文明生产、强化环境保护的力度，才可实现经济效益、环保效益和社会效益的统一。 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，提出环境管理要求如下： （1）制定健全环境管理制度，规范化设置排污口，并按照要求安装标识牌、预留采样孔、设置环境保护图形标志； （2）按照表4-4、4~7监测计划定期开展例行监测，并接受环保行政主管部门的检查； （3）按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2019）中要求建立环境台账管理制度，如实记录企业生产设施及污染防治设施运行情况。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁焊接废气排放口DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置+24m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化，离子清洗及烘干废气排放口DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置+24m高排气筒（DA002） |  |
|  | SMT生产线无水乙醇擦拭、回流焊、手工电烙铁焊接，DIP生产线波峰焊、补锡维修、人工刷漆/胶及晾干、机械刷漆/胶及固化，离子清洗及烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 员工办公生活 | COD BOD5 SS 氨氮 | 西部云谷二期化粪池（100m3） | 不外排 |
|  | 去离子制备废水 | / |  |  |
|  | 清洗用水 | / | 循环使用、定期补水、定期更换后委托专业公司处理 |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准排放限值 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运 | 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定和要求 |
|  | 生产活动 | 原料废包装材料、焊渣、废锡膏 | 外售或由厂家回收 |  |
|  |  | 废电路板、废无水乙醇及沾染物、废过滤棉、废活性炭 | 专用容器分类收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位回收处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强危废暂存库防渗，同时加强环境管理 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | ①原料储存区保持通风、干燥、阴凉，并避免火源，配备灭火器材等应急设备。 ②发生火灾事故时，采用干式灭火，避免产生消防废水。 ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求加强管理并分类规范存放各类危险废物。 |
| 其他环境管理要求 | 竣工后及时履行验收相关手续，变更排污许可证相关手续，并定期进行例行监测 |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策和规划要求，废气和噪声达标排放，废水不外排，固废实现资源化或无害化处置。项目运行后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从环境影响角度分析，本项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.077t/a |  | / | 0.00331t/a | / | 0.08031t/a | +0.00331t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.05t/a |  | / | 0.525t/a | / | 0.575t/a | +0.525t/at/a |
| 废水 | 生活污水 | 288m3/a |  | / | 320m3/a | / | 640m3/a | +320m3/a |
|  | 清洗用水 | / |  | / | 0.1m3/a | / | / | / |
|  | 去离子制备废水 | / |  | / | 0.2m3/a | / | 0.2m3/a | +0.2m3/a |
| 生活垃圾 | 7.5t/a |  | / | 6t/a | / | 13.5t/a | +6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 原料废包装材料 | 0.05t/a |  | / | 0.02t/a | / | 0.07t/a | +0.02t/a |
|  | 焊渣 | 0.1t/a |  | / | 0.074t/a | / | 0.174t/a | +0.074t/a |
| 危险废物 | 废锡膏 | 0.1t/a |  | / | 0.005t/a | / | 0.105t/a | +0.005t/a |
|  | 废电路板 | 0.5t/a |  | / | 0.2t/a | / | 0.7t/a | +0.2t/a |
|  | 废无水乙醇及沾染物 | 0.002t/a |  | / | 0.001t/a | / | 0.003t/a | +0.001t/a |
|  | 废清洗剂及沾染物 | 0.003t/a |  | / | / | / | / | / |
|  | 废过滤棉 | 0.02t/a |  | / | 0.003t/a | / | 0.203t/a | +0.003t/a |
|  | 废活性炭 | 0.03t/a |  |  | 6.84t/a |  | 6.87t/a | +6.84t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①